## Slide 1
<number>
31.07.26
TP2 / TPL
Lademittel Rücktransport von einer 120m Ladung

## Slide 2
<number>
31.07.26
TP2 / TPL
Stützrahmen mit Zwischenlagen mit Anschlag in den Stützrahmen
Beispiel für Rücktransport
Die Zwischenlagen mit Anschlag und Metallnase werden in den Stützrahmen gelegt.
Zwischenlagen mit Anschlag und Metallnase

## Slide 3
<number>
31.07.26
TP2 / TPL
Die Stützrahmen sind nicht am Waggon fixiert und können jederzeit durch hochheben mit einen Bagger oder Kran manipuliert werde.
Es ist von Vorteil wenn die Stützrahmen auf den Waggon mit der Spannstation zusammen gestellt werden.
Durch die Entfernung des Bolzen kann der Fuß von Stützrahmen bewegt werden.
If the bolt is remote, you can moved the foot from the support frame.
The tops are screwed together and must not be removed.
Spitzen unter den Stützrahmen und Spannstation bitte nicht entfernen.
Kette

## Slide 4
<number>
31.07.26
TP2 / TPL
Die geschmierten Zwischenlagen und C-Hölzer nicht in die Spannstation legen.
Die Zwischenlagen und C- Hölzer können am Waggonboden oder in den Stützrahmen befestigt werden.
Beispiel für Rücktransport

## Slide 5
<number>
31.07.26
TP2 / TPL
Beispiel für Rücktransport
Geschmierte Zwischenlagen mit und ohne Anschlag dürfen nicht in der Spannstation für den Rücktransport fixiert werden.
Durch die geschmierten Zwischenlagen werden auch die nicht geschmierten Zwischenlagen in der Spannstation geschmiert, somit verliert die Spannstation ihre Wirkung.
Geschmiertes C-Holz darf nur mit der nicht geschmierten Seite in der Spannstation für den Rücktransport fixiert werden.
Nicht geschmierte Seite nach unten
Schmierung nach oben

## Slide 6
<number>
31.07.26
TP2 / TPL
Anziehen der Kontramutter mit 46 Schlüssel
Manipulation vom C-Holz
Bei Rnsz Waggon müssen die Fuße verstellt werden
Entfernung des Splints
Entfernung des Bolzen

## Slide 7
Manipulation ohne Kran
31.07.26
TP2 / TPL

## Slide 8
Manipulation mit Kran
31.07.26
TP2 / TPL

## Slide 9
Manipulation mit Kran
31.07.26
TP2 / TPL