# Čestné prohlášení o splnění požadovaných technických parametrů

Účastník:

# Obchodní firma/jméno

Sídlo/místo podnikání

IČO

Právní forma

který podává nabídku na veřejnou zakázku s názvem „Nákup sloupových vrtaček pro OŘ PHA 2024“, tímto čestně prohlašuje, že dodávané zboží splňuje veškeré technické parametry požadované v Dílu 3 s názvem Technická specifikace Výzvy k podání nabídky.

| Zboží | Požadované technické parametry | Výrobce * | Model (typ, označení) * |
| --- | --- | --- | --- |
| Sloupová vrtačka | Příkon max. 2200 W Vyložení min. 250 mm - max. 300 mm Rozměry pracovního stolu min 420×400mm Elektrické připojení 400 V Vrtací výkon min. 32 mm Vrtací výkon trvalý min. 25 mm T-drážky velikost drážky min. 14 mm Vzdálenost vřetene a stolu min. 600 mm - max. 900 mm vzdálenost vřetene a základny min. 900 mm - max. 1200 mm Otáčky min. 95 ot/min - max. 4800 ot/min Max. vrtací hloubka min. 150 mm - max. 200 mm |  |  |
| Radiální vrtačka | Plynulá regulace otáček vřetene pomocí frekvenčního měniče Digitální ukazatel počtu otáček Koncové dorazy polohy vřetene Hydraulické upínání ve všech osách Tlačítko mazání a elektrorozvaděč na pravé straně vřeteníku Trochoidní mazání olejem s bezpečnostními prvky Elektrické díly odpovídající standardům CE, CSA, UL Elektronický kontrolní systém Elektronický ventil hydraulického systému Vrtací výkon min. ocel 50 mm Vrtací výkon min. litina 50 mm řezání závitů min. ocel M40 řezání závitů min. litina M46 Kužel vřetene MK5 Rozsah rychlosti posuvu min. 0,06 mm/ot.- max. 0,85 mm/ot. Otáčky min. 30 ot/minutu - max. 2000 ot/minutu plynulá změna otáček Počet rychlostních stupňů min. 6 Vzdálenost vřeteno sloup min. 350 mm - max. 1400 mm Vzdálenost vřeteno pracovní stůl min. 350 mm - max. 1250 mm Rozsah posuvu vřetene min. 250 mm Rychlost zvedání/spouštění ramene min. 1 m/min Úhel otáčení vrtací hlavy 180 ° Výkon hlavního motoru min. 3 000 W Výkon zvedacího motoru ramene min. 1 000 W Výkon hydraulického čerpadla pro zpevnění vřeteníku, sloupu a ramene min. 750 W Elektrické připojení 400 V Rozměry: šířka min. 2100 mm - max. 2600 mm výška min. 2400 mm - max. 2500 mm hloubka min. 950 mm - max. 1000 mm Hmotnost min. 3 200 kg - max. 3 500 kg |  |  |

*doplní dodavatel

Součástí dodávky bude i doprava do místa plnění uvedená v kupní smlouvě a proškolení obsluhy v místě plnění.