# Čestné prohlášení o splnění požadovaných technických parametrů

Účastník:

# Obchodní firma/jméno

Sídlo/místo podnikání

IČO

Právní forma

který podává nabídku na veřejnou zakázku s názvem „Nákup sloupového zvedáku pro OŘ PHA 2024“, tímto čestně prohlašuje, že dodávané zboží splňuje veškeré technické parametry požadované v Dílu 3 s názvem Specifikace předmětu koupě Výzvy k podání nabídky.

| Zboží | Požadované technické parametry | Výrobce * | Model (typ, označení) * |
| --- | --- | --- | --- |
| Sloupový zvedák | sada 4 ks patkových sloupových zvedáků pro kolejová vozidla nosnost jednoho sloupu min. 13 t pohon elektromechanický, zvedací mechanizmus plně zakrytý ochranným měchem v plné dráze zdvihu možnost přemístění zvedáků v celé délce montážní jámy napájení každého sloupu bude z energokanálu v podlaze integrovaná zátěžová bezpečnostní čidla pod každou zvedací patkou, snímač zatížení patky vyložení patky zvedáku od osy sloupu až 400 mm synchronizace sloupů nesmí být řešena pomocí indukčních čidel synchronizace řešena pomocí spojitého měření konstrukce zvedáků odpovídá všem aktuálním bezpečnostním požadavkům, je vydáno prohlášení o shodě „CE“ sloupový zvedák musí mít vydán průkaz způsobilosti UTZ vystavený Drážním úřadem PLC (programmable logic controller) provedení: řídící pult + 4 x zvedák možnost nastavení na řídícím pultu zvedání/spouštění celé sady z libovolného sloupu dle potřeby obsluhy ovládací panel je osazen dotykovým panelem propojení zvedáku musí být řešeno podél kolejového kanálu, to je: ovládací pult - levá strana zvedáku 1 - zvedák 2 propojení kabelů křížem mezi sloupy není dovoleno vzdálenost mezi stojany max. 15 m ovládání sloupů 1-2, 2-3, 1-4 ovládání každého stojanu v ručním režimu světelná signalizace chodu na každém zvedáku asistence montáže zařízení včetně propojovacích kabelů vrchem elektronické snímání opotřebení matice výložník zvedáku výsuvný výška zdvihu min. 2000 mm výška výložníku v dolní poloze max. 200 mm výška výložníku v horní poloze min. 2200 mm rychlost zvedání dle EN 1493 |  |  |

*doplní dodavatel

Součástí dodávky bude i doprava do místa plnění uvedená v kupní smlouvě a odborné proškolení obsluhy objednatele.