Příloha č. 1 ZD – Rozsah prací provedení částečné modernizace vozidel – Technické podmínky částečné modernizace montážních vozidel trakčního vedení

- ČÁST A – TECHNICKÉ POŽADAVKY

# Předpokládané provozní určení vozidla

- přeprava 1 + 5 osob ve skříni speciálního hnacího vozidla,

- přeprava materiálu v regálech do hmotnosti 3t,

- práce z pracovní izolované plošiny na trakčním vedení pod napětím 3kV DC,

- jednoduchý posun s železničními vozy,

- posun se speciálními vozidly,

- tažení zátěže do maximální hmotnosti 80 t,

- napájení a ovládání technologických zařízení elektrickou energií s možností současného pojíždění nízkou pracovní rychlostí,

- zásobování ručního nářadí elektrickou energií o celkovém příkonu min 2,5 kW,

- kontrola klikatosti a sjízdnosti trolejového vodiče pomocí polopantografového sběrače.

Částečná modernizace montážního vozidla trakčního vedení musí minimálně obsahovat:

- dosazení nového spalovacího motoru s vyšším výkonem,

- zvýšení provozní rychlosti vlastním pohonem na 90 km/h,

- dosazení nové hydromechanické převodovky a nové nápravové převodovky,

- možnost plynule regulovatelné pracovní rychlosti vozidla,

- generální oprava polopantografového sběrače,

- dosadit nezávislý zdroj elektrické energie přístupný dveřmi osazenými do skříně vozu, dostatečně odhlučněný, s možností snadného přístupu a vyjmutí agregátu za účelem provádění údržby,

- na střechu vozu mezi plošinu a sběrač dosadit hydraulicky ovládaná manipulační ramena pro manipulaci (zajištění) s trolejovým drátem a nosným lanem, včetně osvětlení pro práci v noci,

- náhrada vstupních posuvných dveří do vozidla za dveře nové bezporuchové konstrukce,

- osadit hydraulický nebo elektrický pohon pro oboustranné vysouvání boční lávky umístěné pod pevnou pracovní plošinou, ovládanou dálkově i místně z prohlížecí kabiny, s blokací jízdy vozidla při vysunutí lávky,

- rozložení výbavy vozu tak, aby ložené i prázdné vozidlo splňovalo vyhláškou stanovené rozdíly kolových tlaků, rozdělení dílenského regálu rovnoměrně na levou i pravou stranu vozu. Regál vybavit výsuvnými zásuvkami na lineárních výsuvech s možností vysunutí 100 % zásuvky, výsuny dimenzovat na nosnost zásuvky až 100 kg,

- na vytápění vozidla využít tepla z chladicího systému motoru v kombinaci s nezávislým topením s dostatečnou izolací rozvodů vodního okruhu,

- dodání nového pískovací zařízení,

- generální opravu ostatních částí montážního vozidla trakčního vedení včetně výměny výdřevy v dílně a nového nátěru, případně úpravu vypružení v závislosti na nárůstu hmotnosti vozidla,

- potřebná zaškolení obsluhy.

# Technické požadavky na vozidlo

Rozchod	1435 mm

Nejvyšší provozní rychlost vlastním pohonem	90 km.h־¹

Nejvyšší provozní rychlost ve vlaku	90 km.h־¹

# Regulovatelná pracovní rychlost 	1 až 5  km.h־¹

# Výkon motoru	min 240 kW

# Objem palivové nádrže, nádrž z nerez oceli se stavoznakem	min 400 l, plnicí hrdla z obou boků vozidla

Obrys pro drážní vozidlo                                        	dle ČSN 280312 čl.42 (UIC 505-1)

Jízdní obrys kola	UIC – ORE, ČSN EN 13715

Maximální rozdíl kolových tlaků na každém dvojkolí v loženém

i v prázdném stavu	± 8%

Maximální hmotnost nákladu	3 t

Napětí palubní sítě								24 V DC

3x400/230V AC

Motor musí splňovat požadavky vyhlášky č.209/2006 Sb.

Vozidlo musí být možné dálkově zastavit prostřednictvím vozidlové radiostanice zabudované ve vozidle v systému TRS.

Sada baterií s odpovídající kapacitou pro start a provoz vozidla. Baterie pro snadné vyjmutí
a kontrolu umístěné na výsuvném vozíku.

Vozidlo vybavit dobíječem baterií z vnějšího zdroje 230V AC.

Dodat elektronický registrační rychloměr včetně příslušenství a software pro stahování a vyhodnocování dat.

Dodat systém sledování vozidla, který musí zajistit informovanost obsluhy o provozních stavech vozidla jako je ujetá dráha, provoz agregátů (spalovací motor, elektrocentála, nezávislé topení) v motohodinách, měření spotřeby a množství paliva v litrech s možností odeslání informace např. formou SMS o náhlém úbytku paliva, včetně zasílání dat z registračního rychloměru (např. obsluha VZ, stav sběrače, pískování, obsluha vozidla a tp.)

Interiér vozidla vybavit pohybovými senzory informujícími o neoprávněném vniknutí do vozidla např. odesláním SMS na určené místo. Možnost provádět výstupní sestavy systému sledování vozidla: záznam provozu vozidla (viz. Příloha č.3 předpisu SŽDC S8). Veškerá provozní data musí být odeslána na určená pracoviště s max. 24 hodinový zpožděním. Alarmové informace musí být předány okamžitě.

Zabudovat zdroj napětí 3x400/230V AC, min. 6,5 kVA napojený na palubní síť. Agregát musí být napojený na palivový okruh vozidla. Instalace rozvodu 230V AC -  zásuvky v interiéru vozu: dílna, prohlídková kabina, šatna.

Zásuvky automobilové 12V DC na obou stanovištích strojvedoucího a v šatně (dobíjení telefonu, E-Booku).

Dodat kompresor vyššího výkonu s vysoušečkou vzduchu, instalovat rozvod vzduchu pro připojení pneumatického nářadí na pracovní plošinu a do dílny nad pracovní stůl.

Na obou čelech instalovat oranžová záblesková světla.

Náhrada pozičních světel diodovými.

Náhrada veškerého osvětlení na čelech vozu za diodové reflektory (osvětlení tratě + osvětlení trakčního vedení).

Osvětlení pracoviště vedle vozidla do vzdálenosti minimálně 5 m od osy koleje a před vozidlem min. 20 m ovládané ze stanoviště strojvedoucího s možností zapínat levou/pravou/i obě strany vozu.

Elektrické předtápění vodního a palivového okruhu motoru z vnější sítě. Jednotná zásuvka 400V / AC na boku vozu v místě vstupu pro dobíjení baterií s venkovní světelnou signalizací připojení napájení a procesu nabíjení (signalizace připojeno, signalizace nabíjení).

Zařízení kontroly bdělosti řidiče.

Nový pult strojvedoucího: zobrazovací displej s možností zobrazit provozní a poruchové stavy, základní diagnostiku (stav paliva v litrech, signalizace dobíjení apod). Dodat držák pro elektronickou čtečku knih s osvětlením (k uložení elektronické podoby provozní dokumentace: TTP, SJŘ, ZDD…).

Brzda vozidla: elektricky ovládaná, brzdič BSE-na stanovišti ovladač OBE, parkovací brzda vozu, ruční brzda.

# Vozidlo vybavit tlačítky TOTAL-STOPU na řídících stanovištích.

# Stanoviště strojvedoucího doplnit klimatizací.

# Veškeré původní vzduchem ovládané stěrače nahradit stěrači elektrickými, na stanovišti strojvedoucího doplněné cyklovačem.

# Vozidlo musí splnit limity hluku a vibrací stanovené platnou legislativou.

#### Pracovní plošina

#### Oprava stávající pevné pracovní plošiny (výměna výdřevy, oprava zábradlí, výměna izolátorů), včetně případné úpravy plošiny související s instalací manipulačních ramen.

Doplnit LED osvětlení podlahy pracovní plošiny použitelné pouze při práci na vypnutém trakčním vedení + osvětlení pracovního prostoru nad pracovní plošinou i při práci pod napětím. Ovládání osvětlení z prohlídkové kabiny.

Boční plošina (lávka) s možností výsuvu na obě strany vozu ovládaného elektricky nebo hydraulicky (ovládání z prohlídkové kabiny).

Pantograf

Generální oprava stávajícího polopantografového sběrače, včetně výměny izolátorů.

Manipulační (naváděcí) ramena

Dvě hydraulicky ovládaná ramena pro přizvednutí a zajištění nebo vodorovné posunutí sestavy trakčního vedení. Ramena musí být umístěna proti sobě, napříč na střeše vozidla mezi polopantografovým sběračem a plošinou.

- teleskopická ramena se speciální hlavicí pro uchopení a vedení nosného lana a troleje,

- max. pracovní výška 9 m nad TK,

- boční dosah plynule do 4m od osy koleje,

- min. síla v ose vysunutí 3500N,

- min. síla v rovině kolmé na osu vysunutí 3000N,

- ovládání dálkové i místní

- osvětlení pro práci v noci.

Nezávislý zdroj elektrické energie

- min. výkon 6,5 kVA ,

- možnost napájení hydraulických agregátů (ramena, výsuvné lávky) při vypnutém hlavním motoru,

- napájení palubní sítě – zásuvky 230V 50 Hz, 3x400V 50 Hz.

# Vnější zásuvky pro napájení elektrických spotřebičů

Pro připojení elektrických spotřebičů budou na obou stranách vozidla instalovány zásuvkové skříně, z nichž každá bude obsahovat jednu zásuvku trojfázovou, jednu jednofázovou a jednu zásuvku pro napětí 24V/DC. Dále budou na bocích vozidla instalovány hřibové ovladače „STOP“- vypnutí pojezdu vozidla.

# Technické údaje instalovaných zásuvek:

- počet pólů								3P+N+PE

- jmenovitý proud						32 A

- jmenovité napětí						400 V/AC

- počet kusů na vozidle					2 ks

# - krytí								IP44

- počet pólů								P+N+PE

- jmenovitý proud						16 A

- jmenovité napětí						230 V/AC

- počet kusů na boku vozidla pod izolovanou plošinou	2 ks

# - krytí								IP44

# Speciální hnací vozidlo vybavit diagnostickým zařízením zobrazujícím základní údaje o provozu vozidla, které také kontroluje důležité body na vozidle a jeho příslušenství.  Případné poruchy musí zobrazit rozlišit závažnost poruchy a stanovit další postup.

Nouzové uvedení do přepravní polohy

# Pohyblivá pracovní zařízení (naváděcí zařízení, případně další) musí mít režim nouzového ovládání pro uvedení těchto zařízení do přepravní polohy při výpadku hlavního zdroje energie.

# Radiostanice

Instalovaná vozidlová radiostanice bude zhotovitelem před modernizací vozidla demontována a po ukončení modernizace bude osazena zpět na vozidlo. V případě, že dojde ke změně typu vozidla bude nutné, aby zhotovitel dodal prohlášení o ověření subsystému dle modulu SB a SD notifikovanou osobou.

# Další požadavky:

- zhotovitelem organizované proškolení pracovníků z obsluhy vozidla i mechanizace,

- při předání vozu budou předány veškeré náplně pro provozní doplňování v množství potřebném do první údržby P1 (oleje, nemrznoucí směsi, aditiva apod.) a filtry,

- údržba vozidla předepsaná návodem na údržbu v rozsahu P1 (po 60 dnech) u provozovatele a P2 (po 1 roce) dle SŽDC S8 bude po dobu záruční doby vozidla zajišťována zhotovitelem zdarma (bude v ceně vozidla),

- v případě, že vozidlo bude na záruční opravu nutné přepravit do sídla zhotovitele, bude zhotovitel hradit veškeré náklady s touto přepravou spojené.

Příloha č. 1 ZD – Rozsah prací provedení částečné modernizace vozidel – Technické podmínky částečné modernizace montážních vozidel trakčního vedení

ČÁST B – SPECIFIKACE TECHNICKÉ DOKUMENTACE

- veškeré zkoušky a protokoly právnických osob potřebné ke schválení změny na vozidle Drážním úřadem, včetně provedení Technickobezpečnostní zkoušky,

- technické podmínky vozidla v členění podle vyhlášky č.173/1995 Sb., odsouhlasené SŽDC, s.o. a schválené DÚ Praha včetně všech příloh,

- rozhodnutí o schválení změny typu vydané DÚ Praha,

- průkaz způsobilosti drážního vozidla,

- průkazy UTZ,

- veškeré doklady a dokumentace potřebné pro vystavení průkazů způsobilosti určených technických zařízení a průkazu způsobilosti drážního vozidla DÚ,

- návod na obsluhu a údržbu speciálního hnacího vozidla včetně všech technologických zařízení namontovaných na vozidle,

prohlášení o shodě se schváleným typem.

- Příloha č. 1 ZD – Rozsah prací provedení částečné modernizace vozidel – Technické podmínky částečné modernizace montážních vozidel trakčního vedení

ČÁST C – VZORY REKLAMAČNÍCH HLÁŠENEK

SŽDC, s.o.

| Razítko OŘ: č. j.: | Rozdělovník: 1x zhotovitel 1x SŽDC – odbor provozuschopnosti 1x OŘ (archiv) |
| --- | --- |

Věc:

Reklamace vady železničního kolejového vozidla v záruční době (vzor A)

poř. č.:

podle Kupní smlouvy/Smlouvy o dílo č.          1) uzavřené mezi … … ... a SŽDC, s.o. reklamujeme u Vás závadu zjištěnou v záruční době železničního kolejového vozidla typu a dvanáctimístného registračního  čísla (včetně kontrolní číslice)

Závada byla zjištěna dne, předpokládaný počet Nh pro její odstranění

|  | Za jízdy na trati |
| --- | --- |
|  | Při údržbě |
|  | Při jiné příležitosti (uveďte): ............................................................................................. |

na zařízení výr. č.: kód

po ujetí km od uvedení vozidla do provozu. 2)

Popis závady:

Příčina závady, pokud je známá:

|  | Vadnou součást je možno opravit |
| --- | --- |
|  | Vadnou součást je nutno vyměnit |

|  | Vozidlo je odstaveno z provozu |
| --- | --- |
|  | Vozidlo není odstaveno z provozu |

Vozidlo se závadou si můžete prohlédnout (kde)

(kdy)

Přílohy:

V   		dne

| ............................................................ Odpovědný zaměstnanec zhotovitele | ............................................................ Odpovědný zaměstnanec OŘ |
| --- | --- |

1) uvádí se pouze u nově dodaných vozidel

2) u nově dodávaných vozidel od výroby, u vozidel po periodické opravě od ukončení opravy

SŽDC, s.o.

| Razítko OŘ: č. j.: | Rozdělovník: 1x zhotovitel 1x SŽDC – odbor ……… 1x OŘ (archiv) |
| --- | --- |

Věc:

Hlášení o ukončení opravy železničního kolejového vozidla v záruční době (vzor B), oznámené hlášenkou (vzor A) poř. č.:

Oznamujeme Vám, že závada v záruční době zjištěná u železničního kolejového vozidla typu a dvanáctimístného registračního čísla (včetně kontrolní číslice):

Byla odstraněna dne:

|  | zhotovitelem v rámci záručních povinností |
| --- | --- |
|  | vlastními prostředky na náklady zhotovitele |
|  | závadu se nepodařilo jednoznačně identifikovat a zůstává ve sledování |
|  | závada nebyla uznána jako záruční a byla odstraněna zhotovitelem na náklady OŘ |
|  | závada nebyla uznána jako záruční a byla odstraněna vlastními silami OŘ |

Odpověď zhotovitele ke hlášení reklamace došla dne

|  | Reklamaci zhotovitel uznal |
| --- | --- |
|  | Reklamaci zhotovitel neuznal |

Vozidlo bylo odstaveno z provozu dne      , kód závady

Vozidlo bylo k opravě přistavena dne      , počet dní prostoje      , oprava v Nh

Vozidlo bylo opraveno:

|  | u OŘ |
| --- | --- |
|  | u zhotovitele |
|  | jinde (kde) |

Způsob opravy vozidla:

|  | výměnou vadného zařízení |
| --- | --- |
|  | opravou vadného zařízení |
|  | seřízením zařízení |
|  | závada nebyla jednoznačně identifikována a je dále ve sledování |

Vadné zařízení       výr. č.

bylo nahrazeno jiným výr. č.       dodaným

|  | zhotovitelem |
| --- | --- |
|  | Ze zásob OŘ |
|  | vypůjčeným z odstaveného vozidla |

Vadné zařízení odesláno do opravy (kam)       dne

V       	dne

| ............................................................ Odpovědný zaměstnanec zhotovitele | ............................................................ Odpovědný zaměstnanec OŘ |
| --- | --- |

Příloha č. 1 ZD – Rozsah prací provedení částečné modernizace vozidel – Technické podmínky částečné modernizace montážních vozidel trakčního vedení

ČÁST D - ROZDĚLOVNÍK

Oblastní ředitelství Brno

Kounicova 26

611 43  Brno

Oblastní ředitelství Hradec Králové

U Fotochemy 259

501 01  Hradec Králové

Oblastní ředitelství Olomouc

Nerudova 1

772 58  Olomouc

Oblastní ředitelství Ostrava

Muglinovská 1038/5

702 00  Ostrava

Oblastní ředitelství Plzeň

Sušická 23

326 00  Plzeň

Oblastní ředitelství Praha

Partyzánská 1504/24

170 00  Praha 7 - Holešovice

Oblastní ředitelství Ústí nad Labem

Železničářská 1386/31

400 03  Ústí nad Labem