| Váš dopis zn.: | - |
| --- | --- |
| Ze dne: | - |
| Naše zn.: | 17161/2012-SSZ |
| Vyřizuje: | Vladimíra Hlídková |
| Telefon: | 972 244 810 |
| E-mail: | Hlidkova@szdc.cz |

„Modernizace trati Ševětín – Veselí nad Lužnicí – II. část, úsek Horusice - Veselí“
Dodatečné informace – Dodatek č. 9

V souladu s ust. § 49 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění („ZVZ“) a s odvolání na znění článku 6 Dílu 1 – Požadavky a podmínky pro zpracování nabídky, Části 1 – Pokyny pro dodavatele Zadávací dokumentace, odpovídáme na zaslané dotazy dodavatelů takto:

# Dotaz č. 22:

SO 45-14-01 pol. 924531 - NÁSTUPIŠTĚ UKONČENÍ NÁSTUPIŠŤ MIMOÚROVŇOVÉHO 0,5 A 0,55 M -  DO ÚROVNĚ STEZKY - 3 TV. TISCHER_NÁST.VNĚJŠÍ - 1 DESKA K 145 … 4kusy

V PD výkres – 451401_07 „Detail ukončení nástupiště č.1 a č.2“ jsou ale zakresleny 4xTV Tischer a 2xDesky K230.

Dotaz: Opraví zadavatel chybu ve specifikaci položky ve výkazu výměr?

# Odpověď na dotaz č. 22:

Chyba ve výkazu výměr, bude opraveno v aktualizaci výkazu výměr dle vyhl.230/2012 Sb. v 01/2013. Aktualizované výkazy výměr vám budou zaslány v předpokládaném termínu do 22.1.2012, jak vám již bylo sděleno dopisem ze dne 3.12.2012  pod naší zn. 15812/2012-SSZ (Dodatečné informace - Dodatek č. 6).

# Dotaz č. 23:

SO 46-14-01 pol. 924531 - NÁSTUPIŠTĚ UKONČENÍ NÁSTUPIŠŤ MIMOÚROVŇOVÉHO 0,5 A 0,55 M -  DO ÚROVNĚ STEZKY - 3 TV. TISCHER_NÁST.VNĚJŠÍ - 1 DESKA K 145 … 6kusů

V PD výkres – 451401_07 „Detail ukončení nástupiště č.1 a č.2“ jsou ale zakresleny 4xTV Tischer a 2xDesky K230.

Dotaz: Opraví zadavatel chybu ve specifikaci položky ve výkazu výměr?

# Odpověď na dotaz č. 23:

Chyba ve výkazu výměr, bude opraveno v aktualizaci výkazu výměr dle vyhl.230/2012 Sb. v 01/2013. Aktualizované výkazy výměr vám budou zaslány v předpokládaném termínu do 22.1.2012, jak vám již bylo sděleno dopisem ze dne 3.12.2012  pod naší zn. 15812/2012-SSZ (Dodatečné informace - Dodatek č. 6).

# Dotaz č. 24:

SO 46-14-01 pol. 911113  OCEL SILNIČ ZÁBRADLÍ ŽÁR ZINK PONOREM S NÁTĚREM 41,50m

Když sečteme délky jednotlivých dílů zábradlí v PD, vychází délka zábradlí 40,539m, což přibližně odpovídá délce uvedené ve VV - ve výkazu výměr ale zcela chybí 2kusy branek v délce 2,69m a 2,58m  (celkem 5,27m).

Dotaz: Opraví (doplní) zadavatel výkaz výměr?

# Odpověď na dotaz č. 24:

Chyba ve výkazu výměr, bude opraveno v aktualizaci výkazu výměr dle vyhl.230/2012 Sb. v 01/2013. Aktualizované výkazy výměr vám budou zaslány v předpokládaném termínu do 22.1.2012, jak vám již bylo sděleno dopisem ze dne 3.12.2012  pod naší zn. 15812/2012-SSZ (Dodatečné informace - Dodatek č. 6).

# Dotaz č. 25:

SO 45-20-01 – v tomto SO nejsme schopni identifikovat a zkontrolovat ani množství použitých kovových konstrukcí ani jejich specifikaci. Výkaz výměr nabízí tyto položky:

| 40 | 348173 | ZÁBRADLÍ Z DÍLCŮ KOVOVÝCH ŽÁROVĚ ZINK PONOREM S NÁTĚREM | KG | 6 877,00 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 72 | 76799 | OSTATNÍ KOVOVÉ DOPLŇK KONSTRUKCE - madlo,lišta dlažby | T | 2,11 |
| 73 | 76711R | HMATOVÝ PÁSEK MADLA pro nevidomé | KS | 4,00 |
| 74 | 76712R | POLYAMIDOVÁ SPOJKA MADEL | KS | 36,00 |
| 78 | 78322 | PROTIKOROZ OCHRANA DOPLŇK OK NÁTĚREM VÍCEVRST - madlo | M2 | 17,77 |
| 79 | 78325 | PROTIKOROZ OCHRANA DOPLŇK OK ŽÁR ZINKOVÁNÍM PONOREM - madlo,L podlahy | M2 | 36,97 |
| 90 | 93650 | DROBNÉ DOPLŇK KONSTR KOVOVÉ | KG | 191,93 |
| 97 | 935961116R | Chemická kotva M16 , 4x235 - sloupky zábradlí | KS | 84,00 |
| 98 | 953961116R | Chemická kotva M8 - upevnění madel | KS | 710,00 |

V PD ve 452001_6_3 výkaz oceli je uvedena celková   hmotnost dílů                     5956kg

nátěrová plocha                   122m2

kotva M16       62+18=      80kusů

kotva M8                        103kusů

kotva M6      107+78=     185kusů

Výpis a specifikace ostatních prvků jako 76799 – ostatní kovové doplňkové kce a 93650 - drobné doplňkové kovové kce se nám nepodařilo najít vůbec.

# Když spočítáme kotvy M16 z výkresu 452001_6_1 a 452001_6_2 dojdeme k číslu:

(20+25+18)x4kotvy   =252kotev M16 zábradlí

18x3kotvy    =  54kotevM16 madlo na rampě

Celkem                      =306kotevM16

Přes veškerou snahu se nám nepodařilo najít nějakou matematickou souvislost mezi výkazem výměr, výkazem oceli a výkresy.

Dotaz: Mohl by zadavatel zkontrolovat výměry jednotlivých prvků a specifikovat je tak, aby bylo možné je jednoznačně ocenit? S ohledem na realizaci a fakturaci by bylo nanejvýš vhodné neslučovat položky, které spolu nesouvisí a mají rozdílnou cenu jako např. madla, zábradlí a lišty.

# Odpověď na dotaz č. 25:

Chyba ve výkazu výměr, bude opraveno v aktualizaci výkazu výměr dle vyhl.230/2012 Sb. v 01/2013. Aktualizované výkazy výměr vám budou zaslány v předpokládaném termínu do 22.1.2012, jak vám již bylo sděleno dopisem ze dne 3.12.2012  pod naší zn. 15812/2012-SSZ (Dodatečné informace - Dodatek č. 6).

# Dotaz č. 26:

SO 45-20-01 pol. 46591 DLAŽBY Z KAMENICKÝCH VÝROBKŮ stupně, podesty (tl.30mm) 58,30m2

Když jsme sečetli plochy stupňů, podstupnic a podest na schodištích tohoto SO, vyšlo nám 65,978m2 (bez prořezu). Nejsou k dispozici specifikace s algoritmem, jak byla výměra spočtena.

Dotaz: Je výměra 58,3m2 ve výkaz výměr správně?

# Odpověď na dotaz č. 26:

Chyba ve výkazu výměr, bude opraveno v aktualizaci výkazu výměr dle vyhl.230/2012 Sb. v 01/2013. Aktualizované výkazy výměr vám budou zaslány v předpokládaném termínu do 22.1.2012, jak vám již bylo sděleno dopisem ze dne 3.12.2012  pod naší zn. 15812/2012-SSZ (Dodatečné informace - Dodatek č. 6).

# Dotaz č. 27:

SO 45-20-01 pol. 78272 OBKLADY STĚN Z PŘÍROD KAMENE TVRDÉHO (sokl tl.20mm?) 31,40m2

Když jsme sečetli plochy soklů na schodištích tohoto SO, vyšlo nám cca 6,178m2 (bez prořezu). Nejsou k dispozici specifikace s algoritmem, jak byla výměra spočtena.

Dotaz: Je výměra 31,4m2 ve výkaz výměr správně? Pokud ano, kde jsou zbývající m2 obkladů stěn?

# Odpověď na dotaz č. 27:

Chyba ve výkazu výměr, bude opraveno v aktualizaci výkazu výměr dle vyhl.230/2012 Sb. v 01/2013. Aktualizované výkazy výměr vám budou zaslány v předpokládaném termínu do 22.1.2012, jak vám již bylo sděleno dopisem ze dne 3.12.2012  pod naší zn. 15812/2012-SSZ (Dodatečné informace - Dodatek č. 6).

# Dotaz č. 28:

SO 45-20-01 – V PD 452001_3_3 je na levé straně vně nástupiště zakreslen okapový chodníček z betonových?? dlaždic 500x500x80 mm do betonového lože tl.100mm.

Ve výkazu výměr tohoto SO ani v 45-10(11)-01 jsme položku, která by odpovídala dané práci, nenašli.

Dotaz: Ve kterém SO a které položce a v jaké výměře je okapový chodníček obsažen?

# Odpověď na dotaz č. 28:

Chyba ve výkazu výměr, bude opraveno v aktualizaci výkazu výměr dle vyhl.230/2012 Sb. v 01/2013. Aktualizované výkazy výměr vám budou zaslány v předpokládaném termínu do 22.1.2012, jak vám již bylo sděleno dopisem ze dne 3.12.2012  pod naší zn. 15812/2012-SSZ (Dodatečné informace - Dodatek č. 6).

# Dotaz č. 29:

SO 45-20-01 – V PD 452001_3_2 je před každým schodištěm zakreslen varovný pás pro nevidomé šířky 40cm z betonových dlaždic.

Ve výkazu výměr tohoto SO jsme položku, která by odpovídala dané práci, nenašli.

Dotaz: Opraví (doplní) zadavatel výkaz výměr?

# Odpověď na dotaz č. 29:

Chyba ve výkazu výměr, bude opraveno v aktualizaci výkazu výměr dle vyhl.230/2012 Sb. v 01/2013. Aktualizované výkazy výměr vám budou zaslány v předpokládaném termínu do 22.1.2012, jak vám již bylo sděleno dopisem ze dne 3.12.2012  pod naší zn. 15812/2012-SSZ (Dodatečné informace - Dodatek č. 6).

# Dotaz č. 30:

SO 45-20-02 pol. 465512 DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC 26,42M3

V PD 452002_3_1 je naznačena dlažba pouze u křídel a pilířů v šířce 0,5-1,1m ale zároveň je u kuželů odkaz „opevnění svahů“ bez další specifikace čím mají být opevněny. I tam kde je dlažba zakreslena chybí údaj o tloušťce dlažby a tloušťce betonu. V půdorysu chybí alespoň náznak odkud, kam, čím a v jaké tloušťce se mají svahy kuželů opevňovat. Pokud by se měly kužely kompletně odláždit až k hranici začátku (konci) mostu, zdá se nám výměra malá – specifikace neudává, jak byla výměra spočítána.

Dotaz: Mohl by zadavatel stanovit tl. dlažby a betonu a poskytnout údaje, ze kterých by bylo ověřit výkaz výměr?

# Odpověď na dotaz č. 30:

Tloušťka kamene je 150 mm a tloušťka podkladního betonu je 100 mm. Výpočet výměry je (52,84*1,0*0,25)*2=26,42 m3 (viz příloha 3.3 a 3.1).

# Dotaz č. 31:

SO 45-20-02 pol. 78315 PROTIKOROZ OCHRANA OCEL KONSTR ŽÁR ZINKOVÁNÍM PONOREM 20M2 a pol. 78914R PKO OCELOVÉ KONSTRUKCE ONS23 (S4.23) DB 602 20M2

Dotaz: Jedná se o protikorozní ochranu a nátěr zábradlí?

# Odpověď na dotaz č. 31:

# Zábradlí bude zinkováno ponorem + opatřeno nátěrem ONS 02.

# Dotaz č. 32:

SO 45-20-03 pol. 465512 DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC 126,49M3

V PD 452003_8_1 je u dlažby popis „kamenná dlažba tl.250mm, podkladní beton tl.100mm, celkem 350mm“, zatímco ve výkresu 452003_4_2 je u dlažby popis „kamenná dlažba tl.350mm, podkladní beton tl.100mm“ tedy celkem 450mm

Dotaz: Který údaj je správný? Odpovídá objem ve výkazu výměr správné tloušťce dlažby? Je součástí objemu udaného v položkách týkajících se dlažeb z lom kamene (v tomto případě 126,49m3) i objem podkladního betonu, nebo je objem v M3 udávaný u položek dláždění lomovým kamenem čistý objem kamene a podkladní beton má být připočítán pouze v J.C.?

# Odpověď na dotaz č. 32:

Chyba ve výkazu výměr, bude opraveno v aktualizaci výkazu výměr dle vyhl.230/2012 Sb. v 01/2013. Aktualizované výkazy výměr vám budou zaslány v předpokládaném termínu do 22.1.2012, jak vám již bylo sděleno dopisem ze dne 3.12.2012  pod naší zn. 15812/2012-SSZ (Dodatečné informace - Dodatek č. 6).

# Dotaz č. 33:

SO 45-20-03

V PD 452003_8_1 je zakreslen „zajišťovací práh z prostého betonu C30/37“, ve výkazu výměr tohoto SO jsou ale položky pouze pro železobeton.

Dotaz: Do které položky byl započítán objem zajišťovacího prahu z prostého betonu C30/37?

# Odpověď na dotaz č. 33:

Chyba ve výkazu výměr, bude opraveno v aktualizaci výkazu výměr dle vyhl.230/2012 Sb. v 01/2013. Aktualizované výkazy výměr vám budou zaslány v předpokládaném termínu do 22.1.2012, jak vám již bylo sděleno dopisem ze dne 3.12.2012  pod naší zn. 15812/2012-SSZ (Dodatečné informace - Dodatek č. 6).

# Dotaz č. 34:

SO 45-20-03 pol. 935212a PŘÍKOP ŽLABY Z BETON TVÁR ŠÍŘ DO 600MM DO BET TL 100MM 12M

V žádném výkresu se nám nepodařilo najít, kde by měly být žlaby osazeny.

Dotaz: Může zadavatel upřesnit polohu žlabovek?

# Odpověď na dotaz č. 34:

Chyba ve výkazu výměr, bude opraveno v aktualizaci výkazu výměr dle vyhl.230/2012 Sb. v 01/2013. Aktualizované výkazy výměr vám budou zaslány v předpokládaném termínu do 22.1.2012, jak vám již bylo sděleno dopisem ze dne 3.12.2012  pod naší zn. 15812/2012-SSZ (Dodatečné informace - Dodatek č. 6).

# Dotaz č. 35:

SO 45-20-04 pol.465511R DLAŽBA/ZÁHOZ Z LOMOVÉHO KAMENE NA SUCHO TL. 60 CM 61,704M3

Dotaz: Má být dlažba při povrchu vyspárována betonem nebo jen vyklínována kamenivem?

# Odpověď na dotaz č. 35:

Dlažba na povrchu bude vyklínovaná jen kamenivem; proti vyspárování cementem by mohla mít námitky CHKO. Bude vhodné, když se povrch migračních chodníků (viz výkres 3.6) prosype jemnějším štěrkem pro migraci vyder.

# Dotaz č. 36:

SO 45-20-05

V PD 452005_03_1_2 je zakresleno na obou stranách nad křídly zábradlí z úhelníků, ale ve výkazu výměr položka pro zábradlí chybí.

Dotaz: Doplní zadavatel do výkazu výměr chybějící položku?

# Odpověď na dotaz č. 36:

# Zábradlí na opěrách je vykázáno ve výkazu oceli (viz příloha 10).

# Dotaz č. 37:

SO 45-20-05 pol. 78315 PROTIKOROZ OCHRANA OCEL KONSTR ŽÁR ZINKOVÁNÍM PONOREM 80M2

Je fajn, že se ve výkazu 452005_11 u podrobné specifikace položky dočteme, že se má konstrukce ve výměře 52M2 odmastit a odrezivět, protože bychom na to mohli zapomenout, ale co se má pozinkovat a proč je výměra v oficiálním výkazu výměr najednou 80M2 místo 52M2 ve specifikaci se nedočteme.

Dotaz: Mohl by zadavatel upřesnit, jaké ocelové konstrukce se tato položka týká?

# Odpověď na dotaz č. 37:

# Výměra 52 m2 se týká zábradlí na opěrách a částí zábradlí na NK (viz příloha 10).

# Dotaz č. 38:

SO 45-20-05 pol. 465232 DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MALTU CEMENTOVOU 10,65M3

Ve výkresu 452005_03_1 je uvedeno, že dlažba se má pokládat do betonu C25/30 tl.100mm, ve výkresu 452005_03_2_1 je ve stejném místě (pod mostem vedle komunikace) údaj do betonu C25/30 tl.150mm, údaj o tloušťce dlažby chybí úplně. Ze specifikace 452005_11 lze z výpočtu vyvodit, že opevnění dlažbou z lomového kamene se má zhotovit v tl. 10cm. Vzhledem k tomu, z jakého materiálu se dláždění provádí – neupravený lomový kámen se nám zdá průměrná tl. vrstvy 10cm příliš malá a nekoresponduje to ani s ostatními SO a TKP, kde se tl. opevnění uvažuje v intervalu 20-40cm.

Dotaz: Mohl by zadavatel upřesnit požadovanou tloušťku dlažby, betonu a po té zkontrolovat výměru?

# Odpověď na dotaz č. 38:

Chyba ve výkazu výměr, bude opraveno v aktualizaci výkazu výměr dle vyhl.230/2012 Sb. v 01/2013. Aktualizované výkazy výměr vám budou zaslány v předpokládaném termínu do 22.1.2012, jak vám již bylo sděleno dopisem ze dne 3.12.2012  pod naší zn. 15812/2012-SSZ (Dodatečné informace - Dodatek č. 6).

# Dotaz č. 39:

SO 45-20-05 pol. 465232 DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MALTU CEMENTOVOU 10,65M3

V textu specifikace k položce 465232 v 452005_11 je uvedeno, že má obsahovat „zřízení lože dlažby z předepsaného materiálu“ ale z výpočtu u položky 451214 PODKL A VÝPLŇ VRSTVY Z PROST BET DO C25/30 (B30) je zřejmé, že tvůrce výkazu výměr zahrnul podkladní beton pod dlažbu do této položky.

Dotaz: Mohl by zadavatel jednoznačně upřesnit, jak má uchazeč v těchto častých případech postupovat? Jsou popisy položek tak závazné, že se jimi má uchazeč doslovně řídit a ocenit potřebu (v tomto případě podkladní beton) do obou položek – vytvářet duplicity, přičemž vzniklá duplicita bude odečtena při realizaci, nebo má uchazeč tyto případy chápat tak, že když je nějaká potřeba (v tomto případě podkladní beton) uvedena výslovně v samostatné položce, nemá jí (navzdory unifikovaným popisům) již do druhé položky kalkulovat – zjednodušeně nevytvářet v kalkulovaných J.C. duplicity?

# Odpověď na dotaz č. 39:

Chyba ve výkazu výměr, bude opraveno v aktualizaci výkazu výměr dle vyhl.230/2012 Sb. v 01/2013. Aktualizované výkazy výměr vám budou zaslány v předpokládaném termínu do 22.1.2012, jak vám již bylo sděleno dopisem ze dne 3.12.2012  pod naší zn. 15812/2012-SSZ (Dodatečné informace - Dodatek č. 6).

# Dotaz č. 40:

SO 45-20-05 pol. 46611 DLAŽBY VEGETAČNÍ Z DÍLCŮ BETON 4,32M3

V textu specifikace k položce 46611 v 452005_11 je uveden výpočet 2x12x0,6x0,3=4,32M3. Napadlo nás, že 12 by mohl být počet stupňů, ale těch je ve výkrese 14.

Jak tvůrce výkazu výměr dospěl k číslu 4,32M3 jsme nepochopili. Mimo výměry je ale problém, že vegetační dílce ze VL 4 rozměrů 788x594x200mm (resp. 800x600x200mm) již nikdo s velkou pravděpodobností nevyrábí.

Dotaz: Mohl by zadavatel prověřit výměru? Mohl by zadavatel případně uvést pouze PŘÍKLAD možného výrobce prefabrikátu použitého v PD, tak jak to zákon umožňuje?

# Odpověď na dotaz č. 40:

Chyba ve výkazu výměr, bude opraveno v aktualizaci výkazu výměr dle vyhl.230/2012 Sb. v 01/2013. Aktualizované výkazy výměr vám budou zaslány v předpokládaném termínu do 22.1.2012, jak vám již bylo sděleno dopisem ze dne 3.12.2012  pod naší zn. 15812/2012-SSZ (Dodatečné informace - Dodatek č. 6).

# Dotaz č. 41:

SO 45-20-05 pol. 93501R OCELOVÁ SVODNICE 150x150 MM 216KG

V textu specifikace k položce 465232 v 452005_11 je uvedeno „Popisy prací zahrnují veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložením.

Dotaz: Mohl by zadavatel upřesnit povrchovou úpravu, případně zda nemá mít svodnice nějaký kryt, když vede přes komunikaci? Nebylo by z hlediska životnosti lepší použít např. standardní štěrbinový žlab?

# Odpověď na dotaz č. 41:

Chyba ve výkazu výměr, bude opraveno v aktualizaci výkazu výměr dle vyhl.230/2012 Sb. v 01/2013. Aktualizované výkazy výměr vám budou zaslány v předpokládaném termínu do 22.1.2012, jak vám již bylo sděleno dopisem ze dne 3.12.2012  pod naší zn. 15812/2012-SSZ (Dodatečné informace - Dodatek č. 6).

# Dotaz č. 42:

SO 45-20-05 pol. 711509 OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU TEXTILIÍ 333M2

Ve výkrese 452005_03_03_1 Příčný řez na začátku křídla vlevo je u popisu svislé izolace text „Izolace asfaltovými pásy s měkkou ochrannou vrstvou + nopová fólie“. U popisu vodorovné izolace je text „Izolace asfaltovými pásy s měkkou ochrannou vrstvou“.

Dotaz: Mohl by zadavatel upřesnit gramáž ochranné textilie? Mohl by zadavatel upřesnit, zda se má do této položky zahrnout i nopovou fólie a v tom případě v jaké výměře?

# Odpověď na dotaz č. 42:

Gramáž je uvedena v dokumentu od SŽDC s.o. „Schválené systémy vodotěsných izolací železničních mostních objektů“. Výměra nopové fólie je uvedena v položce 213 33.

# Dotaz č. 43:

SO 45-20-06 pol. 711509 OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU TEXTILIÍ 589,994M2

Dotaz: Mohl by zadavatel, pokud to lze, upřesnit obecně gramáž ochranných textilií?

# Odpověď na dotaz č. 43:

Geotextílie je součásti SVI. Na izolaci objektu lze použít výhradně SVI pro které bylo vydáno "Osvědčení o shodě s podmínkami OTP", tyto SVI jsou schváleny jako celek  a nelze tedy specifikovat samostatně pouze jednu část tohoto systému.

# Dotaz č. 44:

SO 45-20-07 pol. 465512 DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC 126,408M3

Z výkresů není patrné hranice mezi odlážděním započítaným do železničních spodků a odlážděním započítaným do mostních objektů.

Dotaz: Mohl by zadavatel upřesnit hranici ať už graficky ve výkresové dokumentaci, nebo jednoznačným popisem, od které je odláždění započítáno v mostních objektech?

# Odpověď na dotaz č. 44:

Do objektu je započítáno odláždění svahových kuželů a svahů pod mostem. Konec kuželu odpovídá konci křídel.

# Dotaz č. 45:

Obecný dotaz

I z předchozích i následujících dotazů vyplývá naprostá nejednoznačnost metodiky stanovení objemu odláždění svahů a koryt lomovým kamenivem. Ve výkazu výměr jsou použity 3metodiky

- Tvůrce výkazu výměr započítal do položky dláždění pouze čistý objem kamene bez betonového lože a úložných prahů, podkladní beton nezapočítal nikam.

- Tvůrce výkazu výměr započítal do položky dláždění pouze čistý objem kamene bez betonového lože a úložných prahů a zároveň vytvořil samostatnou položku pro podkladní beton.

- Tvůrce výkazu výměr sečetl do položky odláždění objem kamene a betonového lože s úložnými prahy.

Metodika 1) je dle našeho názoru úplně špatná, neboť kromě podkladního betonu do položky patří podle specifikace i různé ukončovací betonové prahy a stupně proměnlivé šířky a hloubky, které by si tím pádem musel každý uchazeč odměřovat a vypočítávat z vytištěného výkresu, což by mohlo vést k chybám a ztížená je i kontrola ze strany zadavatele

# Metodika 2) zase nekoresponduje s unifikovanými specifikacemi položek

Metodika 3) je podle našeho názoru formálně i po praktické stránce nejlepší, ale byla použita jen u několika SO

Když k tomu přidáme, že u větší části SO není zřejmá hranice mezi opevněním, které je započítáno do jiných SO (např. spodků) a že někde chybí i údaj o tloušťkách vrstev kamene a betonu, je prakticky nemožné jednoznačně položky ocenit tak, aby při případné realizaci nevznikali spory mezi zhotovitelem a objednatelem.

Dotaz: Která s těchto metodik je správná? Může zadavatel stanovit jednoznačné hranice opravit výkazy výměr – sjednotit metodiku výpočtů objemů, případně opravit specifikace položek, tak aby v budoucnu nedocházelo k zbytečným sporům?

# Odpověď na dotaz č. 45:

Chyba ve výkazu výměr, bude opraveno v aktualizaci výkazu výměr dle vyhl.230/2012 Sb. v 01/2013. Aktualizované výkazy výměr vám budou zaslány v předpokládaném termínu do 22.1.2012, jak vám již bylo sděleno dopisem ze dne 3.12.2012  pod naší zn. 15812/2012-SSZ (Dodatečné informace - Dodatek č. 6).

# Dotaz č. 46:

SO 45-20-07 pol. 911213  OCEL MOSTNÍ ZÁBRADLÍ ŽÁR ZINK PONOREM S NÁTĚREM 116M

V položce je chybná výměra – zábradlí je pouze na jedné straně mostu (na druhé je PHS). Správná výměra by tedy podle našeho názoru měla být 58M

Dotaz: Opraví zadavatel výkaz výměr?

# Odpověď na dotaz č. 46:

Chyba ve výkazu výměr, bude opraveno v aktualizaci výkazu výměr dle vyhl.230/2012 Sb. v 01/2013. Aktualizované výkazy výměr vám budou zaslány v předpokládaném termínu do 22.1.2012, jak vám již bylo sděleno dopisem ze dne 3.12.2012  pod naší zn. 15812/2012-SSZ (Dodatečné informace - Dodatek č. 6).

# Dotaz č. 47:

SO 45-20-07 pol. 93650  DROBNÉ DOPLŇK KONSTR KOVOVÉ 200KG

Ve specifikaci položky se dočteme, že se jedná o kotvení trakčních sloupů.

Dotaz: Neměla by být tato položka součástí výkazu výměr trakčního vedení?

# Odpověď na dotaz č. 47:

Jedná se kotvení sloupu, tzv. kotevní svorníkový koš TV, který je zabudován do mostu a proto je součástí tohoto objektu.

# Dotaz č. 48:

SO 45-22-01 pol. 03720  POMOC PRÁCE ZAJIŠŤ NEBO ZŘÍZ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY 2Kč

K položce chybí alespoň základní specifikace, jak má zadavatel projednán nebo předjednán zábor pruhu komunikace – zda bude stačit ohraničení a značky omezení rychlosti, přednosti apod., nebo bude nutné instalovat světelnou signalizaci a dopravu řídit kyvadlově nebo zda bude nutné převést dopravu na objízdné trasy. Co má znamenat jednotka Kč.

Dotaz: Kde najde uchazeč údaje specifikující položku a opraví zadavatel jednotku?

# Odpověď na dotaz č. 48:

# Specifikace je v OTSKP stanovená, byť obecně

# Dotaz č. 49:

SO 45-22-01 pol. 935961116a  Chemická kotva M16 , 4x235 - sloupky zábradlí 40KS

Z výkresu 452201_5_2 detail 1 ani z jiného nevyplývá, že by se mělo zábradlí kotvit pomocí kotev vrtaných do betonu.

Dotaz: Nepatří položka k jiné činnosti než k sloupkům zábradlí?

# Odpověď na dotaz č. 49:

Chyba ve výkazu výměr, bude opraveno v aktualizaci výkazu výměr dle vyhl.230/2012 Sb. v 01/2013. Aktualizované výkazy výměr vám budou zaslány v předpokládaném termínu do 22.1.2012, jak vám již bylo sděleno dopisem ze dne 3.12.2012  pod naší zn. 15812/2012-SSZ (Dodatečné informace - Dodatek č. 6).

# Dotaz č. 50:

SO 45-22-02 pol. 327115 ZDI OPĚR, ZÁRUB, NÁBŘEŽ Z DÍLCŮ BETON DO C30/37 (B37)  10,750M3

V tabulce ve výkresu 452202_4_5 je uvedeno 1,75m3 betonu - 40,1t – to asi nebude správně. Hned pod tím je údaj tvarovky 20kusů - 2,4t, což by bylo správně, kdyby tvarovek ve výkrese nebylo zakresleno jen 15kusů. Jak se nakonec ze 42,5t stalo 10,75M3 se nám zjistit nepodařilo.

Dotaz: Je objem v položce správný? Mohl by zadavatel upřesnit, jaké další činnosti se mají do J.C. této položky zahrnout (např. výkop, základ, zásyp, asfaltový nátěr)?

# Odpověď na dotaz č. 50:

Chyba ve výkazu výměr, bude opraveno v aktualizaci výkazu výměr dle vyhl.230/2012 Sb. v 01/2013. Aktualizované výkazy výměr vám budou zaslány v předpokládaném termínu do 22.1.2012, jak vám již bylo sděleno dopisem ze dne 3.12.2012  pod naší zn. 15812/2012-SSZ (Dodatečné informace - Dodatek č. 6).

# Dotaz č. 51:

SO 45-22-02 pol. 333213 OBKLAD MOST OPĚR A KŘÍDEL Z LOM KAMENE za křídly  6,30M3

Délka křídel, u kterých má být dlažba z 452202_4_2:

(11,157+0,85+13,422+2,287+10,945+1,25+13,462+2,287)*1*0,15=8,349M3 - čistý objem kamene

Skoro to vypadá, že tvůrce výkazu výměr počítal plochu a následně kubaturu dlažby na šikmé ploše z půdorysu místo z řezu. Vzhledem k absenci výpočtů v tomto SO (a nejen v tomto) nelze určit zda je do některé samostatné položky zahrnut i podkladní beton pod dlažbu nebo má být přičten k J.C. této položky – viz obecný dotaz 24).

Dotaz: Je objem v položce správný?

# Odpověď na dotaz č 51:.

Chyba ve výkazu výměr, bude opraveno v aktualizaci výkazu výměr dle vyhl.230/2012 Sb. v 01/2013. Aktualizované výkazy výměr vám budou zaslány v předpokládaném termínu do 22.1.2012, jak vám již bylo sděleno dopisem ze dne 3.12.2012  pod naší zn. 15812/2012-SSZ (Dodatečné informace - Dodatek č. 6).

# Dotaz č. 52:

SO 45-22-02 pol. 465512 DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC  192,15M3

# Na žádném z výkresů tohoto SO není jiná dlažba než v dotazu 30) zakreslena.

# Dotaz: Je objem v položce správný, případně kde má být dláždění provedeno?

# Odpověď na dotaz č. 52:

Chyba ve výkazu výměr, bude opraveno v aktualizaci výkazu výměr dle vyhl.230/2012 Sb. v 01/2013. Aktualizované výkazy výměr vám budou zaslány v předpokládaném termínu do 22.1.2012, jak vám již bylo sděleno dopisem ze dne 3.12.2012  pod naší zn. 15812/2012-SSZ (Dodatečné informace - Dodatek č. 6).

# Dotaz č. 53:

SO 45-22-02 Ve výkrese 452202_3_1 je zakresleno celkem 102 kusů žlabovek. Chybí jejich specifikace – šířka hloubka, ale hlavně nejsou žlaby ani ve výkazu výměr.

Dotaz: Jsou žlaby pro odvodnění součástí jiného SO?

Odpověď na dotaz č. 53:

Chyba ve výkazu výměr, bude opraveno v aktualizaci výkazu výměr dle vyhl.230/2012 Sb. v 01/2013. Aktualizované výkazy výměr vám budou zaslány v předpokládaném termínu do 22.1.2012, jak vám již bylo sděleno dopisem ze dne 3.12.2012  pod naší zn. 15812/2012-SSZ (Dodatečné informace - Dodatek č. 6).

# Dotaz č. 54:

SO 45-22-02 - ve výkazu výměr jsou tyto kovové konstrukce:

pol. 348173 ZÁBRADLÍ Z DÍLCŮ KOVOVÝCH ŽÁROVĚ ZINK PONOREM S NÁTĚREM  955KG

V PD je ale zakresleno pouze svodidlové zábradlí a protidotyková stěna (mají samostatné položky), žádné další zábradlí v PD není.

Dotaz: Může zadavatel rozpor vysvětlit?

Odpověď na dotaz č. 54:

Chyba ve výkazu výměr, bude opraveno v aktualizaci výkazu výměr dle vyhl.230/2012 Sb. v 01/2013. Aktualizované výkazy výměr vám budou zaslány v předpokládaném termínu do 22.1.2012, jak vám již bylo sděleno dopisem ze dne 3.12.2012  pod naší zn. 15812/2012-SSZ (Dodatečné informace - Dodatek č. 6).

# Dotaz č. 55:

SO 45-22-02 pol. 76799 OSTATNÍ KOVOVÉ DOPLŇK KONSTRUKCE 4,25T

# Nepodařilo se nám zjistit, co jsou doplňkové konstrukce – chybí výkaz ocelových prvků.

# Dotaz: Může zadavatel specifikovat, co jsou tyto kovové konstrukce?

# Odpověď na dotaz č. 55:

Chyba ve výkazu výměr, bude opraveno v aktualizaci výkazu výměr dle vyhl.230/2012 Sb. v 01/2013. Aktualizované výkazy výměr vám budou zaslány v předpokládaném termínu do 22.1.2012, jak vám již bylo sděleno dopisem ze dne 3.12.2012  pod naší zn. 15812/2012-SSZ (Dodatečné informace - Dodatek č. 6).

# Dotaz č. 56:

# SO 45-22-02 pol. 935961116 Chemická kotva M16 , 4x235 - sloupky zábrany 104KS

Zábrana je podle výkresu kotvena pomocí kotev M16 délky 150mm …. Celkem 2x12x4=96KS

Dotaz: Může zadavatel rozpor vysvětlit?

Odpověď na dotaz č. 56:

Chyba ve výkazu výměr, bude opraveno v aktualizaci výkazu výměr dle vyhl.230/2012 Sb. v 01/2013. Aktualizované výkazy výměr vám budou zaslány v předpokládaném termínu do 22.1.2012, jak vám již bylo sděleno dopisem ze dne 3.12.2012  pod naší zn. 15812/2012-SSZ (Dodatečné informace - Dodatek č. 6).

# Dotaz č. 57:

SO 45-22-02 pol. 93650 DROBNÉ DOPLŇK KONSTR KOVOVÉ 15,50KG

Nepodařilo se nám zjistit, co jsou drobné doplňkové konstrukce.

Dotaz: Může zadavatel specifikovat, co jsou tyto kovové konstrukce?

Odpověď na dotaz č. 57:

Chyba ve výkazu výměr, bude opraveno v aktualizaci výkazu výměr dle vyhl.230/2012 Sb. v 01/2013. Aktualizované výkazy výměr vám budou zaslány v předpokládaném termínu do 22.1.2012, jak vám již bylo sděleno dopisem ze dne 3.12.2012  pod naší zn. 15812/2012-SSZ (Dodatečné informace - Dodatek č. 6).

# Dotaz č. 58:

SO 45-22-02 pol. 466921 DLAŽBY VEGETAČNÍ Z DÍLCŮ BETON  80M2

U položky je následující specifikace:

– úpravu podkladu

- zřízení spojovací vrstvy

- zřízení lože dlažby z předepsaného materiálu

- dodávku a uložení dlažby, ev. předlažby, do předepsaného tvaru z pohledové úpravy

- spárování, těsnění, tmelení a vyplnění spar případně s vyklínováním

- úprava povrchu pro odvedení srážkové vody

- zřízení stupňů, mezilehlých a ukončujících prahů, patních zídek a obrub.

- výplň spar a otvorů drnem nebo ornicí s osetím, případně kamenivem

Z výkresů ani z technické zprávy není zřejmé, jaká má být tloušťka vegetačních dlaždic, jestli do položky dlažeb patří nějaká podkladní vrstva a v jaké tloušťce, čím má být dlažba vyplněna ani kde končí dlažba, která má být realizována v tomto SO.

Dotaz: Může zadavatel doplnit specifikaci položky?

Odpověď na dotaz č. 58:

# Odmítnutí požadavku s odkazem na standardní technické specifikace či související položky.

# Dotaz č. 59:

SO 45-22-02 pol. 56414 VOZOVKOVÉ VRSTVY Z ASFALTOCEMENT BETONU TL 50MM  225M2

# Ve výkresu 452202_3_2 a 452202_3_3 je uvedena tato skladba:

AKM   40MM

ABVH 40MM

ABJ     40MM

Dotaz: Který údaj je správný?

Odpověď na dotaz č. 59:

Chyba ve výkazu výměr, bude opraveno v aktualizaci výkazu výměr dle vyhl.230/2012 Sb. v 01/2013. Aktualizované výkazy výměr vám budou zaslány v předpokládaném termínu do 22.1.2012, jak vám již bylo sděleno dopisem ze dne 3.12.2012  pod naší zn. 15812/2012-SSZ (Dodatečné informace - Dodatek č. 6).

# Dotaz č. 60:

SO 45-22-03 pol. 13171b HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ 1-4 1948,60M3

Podle specifikace  452203_009 jsme snad správně pochopili, že se nejedná o hloubení jam, ale zřejmě o vykopávky ze zemníků a skládek (naložení na mezideponii).

Dovolujeme si upozornit, že pro výpočet zpětného zásypu by měl být od výkopu odečten též objem podkladního betonu pod základy sloupů 9,7M3, objem dlažby okolo pilířů vč. podkladu v tl.0,35m a objem okapové plochy pod mostem ze ŠP v tl.0,15m (0,35m).

Ale dle výpočtu je od výkopů odečten jen konstrukční beton

„p2, 365-(9,0475*10)-(1,95*2*0,5)=272,575M3“ atd…..

U položek je navíc použita úplně odlišná metodika od ostatních SO – chybí údaje o odvozech v KM. Popis ve specifikaci je taktéž zavádějící - „ výkop zpětně použitý pro zásypy – vč. čerpání vody (má samostatnou položku), hradicích a štětových stěn (mají samostatnou položku), včetně odvozu (kam), uložení na meziskládku (snad do hutněného zásypu)“.

Bez ohledu na to, že je výpočet nepřesný a specifikace chybná, měla by být kubatura uložena do zásypů se zhutněním okolo patek.  Položka pro zásyp jam se zhutněním (okolo základů pilířů), která by odpovídala této výměře (1948,6M3) ve výkazu výměr úplně chybí.

Přes to, že se v tomto SO uvažuje se skládkovným 1 543,952T tj, 857,7511M3, ani jedna položka neobsahuje tuto výměru (857,75M3) a údaj o dopravě na skládku v KM.

Dotaz: Mohl by zadavatel prověřit výkaz výměr tohoto SO, doplnit chybějící práce a upravit ho tak, aby odpovídal metodice ostatních stavebních objektů, aby bylo možno jednoznačně určit, které náklady kam má uchazeč započítat?

Odpověď na dotaz č. 60:

Pro základy pilířů vykopáno celkem 2806 m3, z toho bude trvale skládkováno 2806-1948,6 = 857,4m3 (x1,8 = 1543,5 t). Zpět bude do výkopů uloženo 1948,6 m3 výkopové zeminy dočasně uložených na deponii, kde bude předtím natěženo v rámci pol. 13171b. Položky výkopů by neměly ve specifikaci obsahovat štětovnicové pažení, které je vykázáno extra.  Vzhledem k předpokládané poloze zákl. spáry pod hl. podzemní vody je extra vykázáno čerpání pro snížení její hladiny. Čerpání v rámci položky výkopů je pouze pro běžnou srážkovou vodu. Obsahem položky 03770 je čerpací zkouška – viz kapitola TZ – výkopy. Pro účely ocenění položky výkopku ukládaného na skládku je možné uvažovat s dovoznou vzdáleností 25 km od stavby mostu – skládka „Rekultivace těžebního prostoru v k.ú. Planá nad Lužnicí „ předepsaná pro výkopovou zeminu v části projektu “Nakládání s odpady“ . Zásyp jam pilířů je obsahem pol. Č. 25 (2517411 ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUT - 1948,600 M3).   Vzhledem k tomu, že se jedná o zemní práce, které nebudou prováděny přesně na cm, nebyly tl. dlažeb a pod od objemu výkopů odečítány.

Dotaz č. 61:

SO 45-22-03 pol. 17481 ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ 358,951M3

Ve výkresu 452203_004 je údaj „válcovaný štěrkopísek tl. 350mm, zatímco ve výkrese  452203_003 je údaj „válcovaný štěrkopísek tl. 150mm.

Dotaz: Který údaj je správný a odpovídá položka ve výkazu výměr správnému údaji?

Odpověď na dotaz č. 61:

# Podle TZ i VV je správná tl. 150 mm

# Dotaz č. 62

SO 45-22-03 - oddíl 50 komunikace

Ve výkresu 452203_005 jsou uvedeny úplně jiné tloušťky asfaltových vrstev než ve výkazech výměr.

Dotaz: Které údaje jsou správné?

Odpověď na dotaz č. 62:

# Správné jsou tloušťky uvedené ve VV a TZ – 55 mm ABVH, 35 mm LAS IV, 40 mm AKM.

# Dotaz č. 63:

SO 45-22-03 pol. 911513 OCEL SVOD NA OBJ JEDNOSTR SL DO 2M ŽÁR ZINK PONOR S NÁTĚREM  586,50M

Z výkresu 452203_005 je zřejmé, že se jedná o ocelové zábradelní svodidlo, ale chybí údaj, zda má mít svodidlové zábradlí vodorovnou nebo svislou výplň.

Dotaz: Upřesní zadavatel specifikaci položky?

Odpověď na dotaz č. 63:

Svodidlo je zakresleno schematicky – stačí nízké svodidlo např. NH4/H2 bez madla , zábradelní podél obrubníku revizního a veřejného chodníku opatřeného zvnějšku zábradlím nebude.

Dotaz č. 64:

SO 45-22-03 Ve výkresu 452203_408 je naznačena před schodišti plocha z dlažby z drobných kostek. Ve výkazech výměr položka pro dlažbu z drobných kostek chybí.

Dotaz: Doplní zadavatel chybějící položku?

Odpověď na dotaz č. 64:

Dlažba před schodišti bude provedená jako všechny plochy z lomového kamene, převzatý detail schodiště obsahuje chybný popis, ve VV položka nechybí.

Dotaz č. 65:

SO 45-22-03 pol. 935212 ŽLABY A RIGOLY Z BETON. TVÁRNIC ŠÍŘ. 600 MM DO BETONU TL. 100 MM  27,16M

V tabulce výkazu materiálu ve výkresu 452203_408 je ale uvedeno skluzy délka 67,5m a i to je podle našeho měření málo. Nezapomněl tvůrce výkazu výměr na žlab, který vede do skluzů k vsakovací jímce – Detail „D“?

Dotaz: Opraví zadavatel výkaz výměr?

Odpověď na dotaz č. 65:

Skluzy z tvarovek budou pouze po svahu, dále v patě svahu jsou z dlažby z lomového kamene, kubatura je tedy dostatečná.

Dotaz č. 66:

SO 45-22-03 pol. 93590R Žlaby z čedič tvarovek 22,40M

Nepodařilo se nám najít rozměr žlabů, ani kam by se měly zabudovat.

Dotaz: Může zadavatel upřesnit, ve kterém výkresu najdeme tvar čedičových tvarovek?

Odpověď na dotaz č. 66:

Žlábek na úložném prahu může být podle VL-4 proveden z čedičové tvarovky, ve výkresech uveden žlábek otiskem trubky DN 75 mm, která není vykázána. Uvažujte čedičovou tvarovku.

Dotaz č. 67:

SO 45-22-03 pol. 465512 DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC 265,432M

Ve specifikaci položky ve 452203_009 je text“….včetně betonových obrubníků kolem dlažeb…., ale obrubníky mají, což považujeme za logické, vlastní položku. Stejný problém je u 80% položek v celé stavbě (výkopy- čerpání vody, výkopy- odvozy, uložení do násypu – u položek je uvedeno včetně nákupu i když mají být provedeny z vykopané zeminy atd.).

Dotaz: Opraví zadavatel specifikace položek tak, aby bylo jednoznačně jasné, jaké náklady má uchazeč konkrétní položky započítat?

Odpověď na dotaz č. 67:

Chyba ve výkazu výměr, bude opraveno v aktualizaci výkazu výměr dle vyhl.230/2012 Sb. v 01/2013. Aktualizované výkazy výměr vám budou zaslány v předpokládaném termínu do 22.1.2012, jak vám již bylo sděleno dopisem ze dne 3.12.2012  pod naší zn. 15812/2012-SSZ (Dodatečné informace - Dodatek č. 6).

Dotaz č. 68:

SO 45-22-04 - oddíl 5 komunikace

# Ve výkresu 452204_3_2 (uprostřed) je uvedeno:

# ACO 40mm – součást SO 45-30-03

# ABH 40mm – součást SO 45-22-04

ABJ 40mm – ochrana izolace

# Ve výkresu 452204_3_2 (nad přechodovou částí) je uvedeno:

# ACO 40mm – součást SO 45-30-03

# ABH 40-80mm – součást SO 45-22-04

ABJ 40mm – ochrana izolace

- ve VV oddílu 5 komunikací tohoto SO jsou tyto vrstvy:

56414    VOZOVKOVÉ VRSTVY Z ASFALTOCEMENT BETONU (ACO) TL 50MM

574134  ASFALTOVÝ BETON TŘ I MODIFIK (AB)  TL 40MM

574231  ASFALTOVÝ KOBEREC MASTIXOVÝ (AKM) TŘ I TL 40MM

Nesouhlasí tloušťky vrstev, ani popis a dokonce je u jedné vrstvy poznámky, že by měla být součástí jiného SO. Je souvrství ve VV správně a není některá položka duplicitní s SO 45-30-03?

Dotaz: Může zadavatel tyto rozpory vysvětlit a opravit výkaz výměr nebo dokumentaci?

Odpověď na dotaz č. 68:

Chyba ve výkazu výměr, bude opraveno v aktualizaci výkazu výměr dle vyhl.230/2012 Sb. v 01/2013. Aktualizované výkazy výměr vám budou zaslány v předpokládaném termínu do 22.1.2012, jak vám již bylo sděleno dopisem ze dne 3.12.2012  pod naší zn. 15812/2012-SSZ (Dodatečné informace - Dodatek č. 6).

# Dotaz č. 69:

SO 45-22-04 pol. 911734 OCEL ZÁBR SVOD JEDNOSTR SVIS VÝPLŇ SL DO 2M ŽÁROVĚ STŘÍK KOV 112M

V TZ 452204_1_1 strana 15 oddíl 8.13 první odstavec se píše „ …výplň zábradlí je navržena demontovatelná s vodorovnými výplňovými prvky….“ Podle výkresu a výkazu výměr má mít svodidlové zábradlí svislou výplň.

Dotaz: Který údaj je správný?

Odpověď na dotaz č. 69:

# Chyba je v TZ, výkaz výměr platí.

# Dotaz č. 70:

SO 45-22-04 pol. 76799 OSTATNÍ KOVOVÉ DOPLŇK KONSTRUKCE 4,25T

Nepodařilo se nám zjistit, co jsou tyto doplňkové konstrukce. Ve výpisu oceli v 452202_8_5 je výpočet hmotnosti prvků pro protidotykovou stěnu, ale hmotnost je 3,494T. Mimo to má protidotyková stěna samostatnou položku v M2.

Dotaz: Jedná se snad o materiál pro protidotykovou stěnu + nějaká další konstrukce - jaká? Má být v takovém případě do položky 76799 započten nákup materiálu, do položky 932121 jen montáž a do položek 78322 a 78325 protikorozní ochrana a nátěr?

Odpověď na dotaz č. 70:

Chyba ve výkazu výměr, bude opraveno v aktualizaci výkazu výměr dle vyhl.230/2012 Sb. v 01/2013. Aktualizované výkazy výměr vám budou zaslány v předpokládaném termínu do 22.1.2012, jak vám již bylo sděleno dopisem ze dne 3.12.2012  pod naší zn. 15812/2012-SSZ (Dodatečné informace - Dodatek č. 6).

# Dotaz č. 71:

SO 45-22-04 pol. 93650 DROBNÉ DOPLŇK KONSTR KOVOVÉ 15,50KG

Nepodařilo se nám zjistit, co jsou tyto doplňkové konstrukce.

Dotaz: Mohl by zadavatel tyto konstrukce specifikovat?

Odpověď na dotaz č. 71:

Chyba ve výkazu výměr, bude opraveno v aktualizaci výkazu výměr dle vyhl.230/2012 Sb. v 01/2013. Aktualizované výkazy výměr vám budou zaslány v předpokládaném termínu do 22.1.2012, jak vám již bylo sděleno dopisem ze dne 3.12.2012  pod naší zn. 15812/2012-SSZ (Dodatečné informace - Dodatek č. 6).

# Dotaz č. 72:

SO 45-22-06 pol. 02730  POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ 1Kč

Co má znamenat jednotka Kč.

Dotaz: Opraví zadavatel jednotku?

Odpověď na dotaz č. 72:

# Takto je stanovena agregovaná položka v OTSKP včetně specifikace, m.j.

# Dotaz č. 73:

SO 45-22-06 pol. 02940  OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE 1Kč

Co má znamenat jednotka Kč.

Dotaz: Opraví zadavatel jednotku?

Odpověď na dotaz č. 73:

# Takto je stanovena agregovaná položka v OTSKP včetně specifikace, m.j.

# Dotaz č. 74:

SO 45-22-06 pol. 02950  OSTATNÍ POŽADAVKY - POSUDKY, KONTROLY, REVIZNÍ ZPRÁVY 1Kč

Co má znamenat jednotka Kč.

Dotaz: Opraví zadavatel jednotku?

Odpověď na dotaz č. 74:

# Takto je stanovena agregovaná položka v OTSKP včetně specifikace, m.j.

# Dotaz č. 75:

SO 45-22-06 pol. 78311 PROTIKOROZ OCHRANA DOPLŇK OK NÁTĚREM VÍCEVRST – madlo 4,55M2 a pol. 78325 PROTIKOROZ OCHRANA DOPLŇK OK ŽÁR ZINKOVÁNÍM PONOREM 4,55M2

Z logiky i podle podobného SO by se mělo jednat o protikorozní ochranu sloupků zábradlí, ale pak nechápeme, proč je v tabulce ve výkrese zábradlí 452206_6_1 u plochy nátěrů údaj 14,35M2 pro jeden portál – tedy 14,35x2=28,7M2, zatímco u výše zmíněných položek je jen 4,55M2.

Dotaz: Mohl by zadavatel tento rozpor vysvětlit, případně opravit výkaz výměr?

Odpověď na dotaz č. 75:

Chyba ve výkazu výměr, bude opraveno v aktualizaci výkazu výměr dle vyhl.230/2012 Sb. v 01/2013. Aktualizované výkazy výměr vám budou zaslány v předpokládaném termínu do 22.1.2012, jak vám již bylo sděleno dopisem ze dne 3.12.2012  pod naší zn. 15812/2012-SSZ (Dodatečné informace - Dodatek č. 6).

# Dotaz č. 76:

SO 45-22-06 pol. 911113  OCEL SILNIČ ZÁBRADLÍ ŽÁR ZINK PONOREM S NÁTĚREM 52M

V PD tohoto SO je jen lankové zábradlí – pol. 348173, žádné další zábradlí jsme neobjevili.

Dotaz: Mohl by zadavatel sdělit, kde se nachází zábradlí, které má být oceněno v této položce?

Odpověď na dotaz č. 76:

Chyba ve výkazu výměr, bude opraveno v aktualizaci výkazu výměr dle vyhl.230/2012 Sb. v 01/2013. Aktualizované výkazy výměr vám budou zaslány v předpokládaném termínu do 22.1.2012, jak vám již bylo sděleno dopisem ze dne 3.12.2012  pod naší zn. 15812/2012-SSZ (Dodatečné informace - Dodatek č. 6).

# Dotaz č. 77:

SO 45-22-06 pol. 911734  OCEL ZÁBR SVOD JEDNOSTR SVIS VÝPLŇ SL DO 2M ŽÁROVĚ STŘÍK KOV 108M

Ve výkresech tohoto SO není žádné zábradelní svodidlo. Ve výkresech je sice zakresleno standardní svodidlo, ale vzhledem k výměře 108M zde s jistotou dochází k významné duplicitě s         SO 45-30-02.

Dotaz: Mohl by zadavatel tyto dva SO zkoordinovat a opravit popis výměry položek?

Odpověď na dotaz č. 77:

Chyba ve výkazu výměr, bude opraveno v aktualizaci výkazu výměr dle vyhl.230/2012 Sb. v 01/2013. Aktualizované výkazy výměr vám budou zaslány v předpokládaném termínu do 22.1.2012, jak vám již bylo sděleno dopisem ze dne 3.12.2012  pod naší zn. 15812/2012-SSZ (Dodatečné informace - Dodatek č. 6).

# Dotaz č. 78:

SO 45-22-06 pol. 935212  ŽLABY A RIGOLY Z BETON. TVÁRNIC ŠÍŘ. 600 MM DO BETONU TL. 100 MM 52M

V PD tohoto SO jsme žádné žlaby z betonových tvárnic nenašli.

Dotaz: Mohl by zadavatel upřesnit, kde mají být žlaby osazeny?

Odpověď na dotaz č. 78.

Chyba ve výkazu výměr, bude opraveno v aktualizaci výkazu výměr dle vyhl.230/2012 Sb. v 01/2013. Aktualizované výkazy výměr vám budou zaslány v předpokládaném termínu do 22.1.2012, jak vám již bylo sděleno dopisem ze dne 3.12.2012  pod naší zn. 15812/2012-SSZ (Dodatečné informace - Dodatek č. 6).

# Dotaz č. 79:

SO 45-22-06 pol. 935212a  PŘÍKOP ŽLABY Z BETON TVÁR ŠÍŘ DO 600MM DO BET TL 100MM 58M

V PD tohoto SO jsme žádné žlaby z betonových tvárnic nenašli.

Dotaz: Mohl by zadavatel upřesnit, kde mají být žlaby osazeny?

Odpověď na dotaz č. 79:

Chyba ve výkazu výměr, bude opraveno v aktualizaci výkazu výměr dle vyhl.230/2012 Sb. v 01/2013. Aktualizované výkazy výměr vám budou zaslány v předpokládaném termínu do 22.1.2012, jak vám již bylo sděleno dopisem ze dne 3.12.2012  pod naší zn. 15812/2012-SSZ (Dodatečné informace - Dodatek č. 6).

# Dotaz č. 80:

SO 45-22-06 pol. 93650 DROBNÉ DOPLŇK KONSTR KOVOVÉ 15,50KG

Nepodařilo se nám zjistit, co jsou tyto doplňkové konstrukce. Zajímavé je, že stejná položka ve stejné výměře je i v SO 45-22-04 dotaz 50)

Dotaz: Mohl by zadavatel tyto konstrukce specifikovat?

Odpověď na dotaz č. 80

Chyba ve výkazu výměr, bude opraveno v aktualizaci výkazu výměr dle vyhl.230/2012 Sb. v 01/2013. Aktualizované výkazy výměr vám budou zaslány v předpokládaném termínu do 22.1.2012, jak vám již bylo sděleno dopisem ze dne 3.12.2012  pod naší zn. 15812/2012-SSZ (Dodatečné informace - Dodatek č. 6).

# Dotaz č. 81:

SO 45-23-02 pol. 21265  TRATIVODY KOMPLET Z TRUB Z PLAST HMOT DN DO 300MM 11M

V PD tohoto SO jsme žádný trativod do DN300 nenašli. Napadlo nás, že by se mohlo jednat o vystrojení čerpacích studní – zárubnice z detailu ve výkresu 452302_07_01, ale ta není plastová ale ocelová, neměří 11m ale 12m, a není do DN300 ale DN540/8mm.

Dotaz: Mohl by zadavatel upřesnit, kde má být osazen trativod a do které položky má být započítána výše zmíněná perforovaná zárubnice?

Odpověď na dotaz č. 81:

Chyba ve výkazu výměr, bude opraveno v aktualizaci výkazu výměr dle vyhl.230/2012 Sb. v 01/2013. Aktualizované výkazy výměr vám budou zaslány v předpokládaném termínu do 22.1.2012, jak vám již bylo sděleno dopisem ze dne 3.12.2012  pod naší zn. 15812/2012-SSZ (Dodatečné informace - Dodatek č. 6).

Dotaz č. 82:

SO 45-23-02

V PD ve výkresu 452302_07_01 jsou zakresleny 3kusy čerpacích studní, ale v žádné položce jsme nenašli výměru pro obsyp kamenivem 12-35mm (16-32) okolo zárubnic.

Dotaz: Mohl by zadavatel upřesnit, do které položky má být započítán obsyp zárubnice?

Odpověď na dotaz č. 82:

Chyba ve výkazu výměr, bude opraveno v aktualizaci výkazu výměr dle vyhl.230/2012 Sb. v 01/2013. Aktualizované výkazy výměr vám budou zaslány v předpokládaném termínu do 22.1.2012, jak vám již bylo sděleno dopisem ze dne 3.12.2012  pod naší zn. 15812/2012-SSZ (Dodatečné informace - Dodatek č. 6).

Dotaz č. 83:

SO 45-23-02 pol. 264341  VRTY PRO PILOTY TŘ III D DO 1000MM 225M

# Ve výměře chybí 12M vrtů pro studny.

# Dotaz: Opraví zadavatel výkaz výměr?

# Odpověď na dotaz č. 83:

Chyba ve výkazu výměr, bude opraveno v aktualizaci výkazu výměr dle vyhl.230/2012 Sb. v 01/2013. Aktualizované výkazy výměr vám budou zaslány v předpokládaném termínu do 22.1.2012, jak vám již bylo sděleno dopisem ze dne 3.12.2012  pod naší zn. 15812/2012-SSZ (Dodatečné informace - Dodatek č. 6).

Dotaz č. 84:

SO 46-20-01.1 pol. 77202  PODLAHY Z PŘÍRODNÍHO KAMENE TVRDÉHO 110,55M2

Ve specifikaci 462001_12_11_1 je tento výpočet:

2,2x(0,32*(14+13)+1,22)x2x2=86,768m2

ale stupnic, které se musí obložit kamenem je ve skutečnosti 14+14 viz 462001_12_06_1

2,2x(0,32*(14+14)+1,22)x2x2=89,584m2

druhý výpočet je rovněž chybný

2,2x(0,32*(10+8+2)+2,22+1,62+0,57)=23,728m2

ale schodiště má 3 ramena s 10+8+8 stupnicemi viz 462001_12_06_3

2,2x(0,32*(10+8+8)+2,22+1,62+0,57)=28,006m2

# Celkem by správná výměra podle našeho názoru měla být 117,59M2

# Dotaz: Opraví zadavatel výkaz výměr?

# Odpověď na dotaz č. 84:

Chyba ve výkazu výměr, bude opraveno v aktualizaci výkazu výměr dle vyhl.230/2012 Sb. v 01/2013. Aktualizované výkazy výměr vám budou zaslány v předpokládaném termínu do 22.1.2012, jak vám již bylo sděleno dopisem ze dne 3.12.2012  pod naší zn. 15812/2012-SSZ (Dodatečné informace - Dodatek č. 6).

# Dotaz č. 85:

SO 46-20-01.1 pol. 78272  OBKLADY STĚN Z PŘÍROD KAMENE TVRDÉHO 77,107M2

Ve výpočtech ploch podstupnic a soklů se u samostatného schodiště u drážní budovy opakuje stejná chyba v počtu stupňů jako v dotazu 63).

Dotaz: Opraví zadavatel výkaz výměr?

Odpověď na dotaz č. 85:

Chyba ve výkazu výměr, bude opraveno v aktualizaci výkazu výměr dle vyhl.230/2012 Sb. v 01/2013. Aktualizované výkazy výměr vám budou zaslány v předpokládaném termínu do 22.1.2012, jak vám již bylo sděleno dopisem ze dne 3.12.2012  pod naší zn. 15812/2012-SSZ (Dodatečné informace - Dodatek č. 6).

# Dotaz č. 86:

SO 48-22-01 pol. 348173  ZÁBRADLÍ Z DÍLCŮ KOVOVÝCH ŽÁROVĚ ZINK PONOREM S NÁTĚREM 955KG

V PD 482201_6_1 je v tabulce oceli tohoto zábradlí údaj celkem 217,02KG pro jeden portál x 2 = 434,04KG. V tabulce výpisu oceli není sice započítáno nerez lanko a trubičky (průchodky) – ty jsou ve vedlejší tabulce bez udání hmotnosti, nicméně hmotnost těchto prvků je v pouze řádech několika KG.

Dotaz: Mohl by zadavatel prověřit hmotnost zábradlí, případně vysvětlit rozdíl oproti PD?

Odpověď na dotaz č. 86

Chyba ve výkazu výměr, bude opraveno v aktualizaci výkazu výměr dle vyhl.230/2012 Sb. v 01/2013. Aktualizované výkazy výměr vám budou zaslány v předpokládaném termínu do 22.1.2012, jak vám již bylo sděleno dopisem ze dne 3.12.2012  pod naší zn. 15812/2012-SSZ (Dodatečné informace - Dodatek č. 6).

# Dotaz č. 87:

SO 48-22-01 pol. 389125  MOSTNÍ RÁMOVÉ KONSTR Z DÍLCŮ ŽELEZOBET DO C50/60 v ceně jsou zahrnuty i montážní a příjezdové plochy z panelů 259,7M3

Opět je zde použita jiná metodika než v ostatních SO mostů. Provizorní panelová plocha má být „rozpuštěna“ do ceny betonu mostní konstrukce, zatímco v ostatních SO byla pro panelovou plochu logicky vytvořena samostatná položka. Tento způsob tvorby – slučování položek považujeme za nešťastný a problematický i pro možnost kontroly a fakturace, protože mezi položkami není přímá úměra – například změní-li se objem betonu mostu – nezmění se plocha panelů a J.C. položky by se tím pádem měla v takovém případě zvýšit.

Dotaz: Mohl by zadavatel pro sjednocení metodiky vytvořit samostatnou položku pro panelovou plochu?

Odpověď na dotaz č. 87:

Chyba ve výkazu výměr, bude opraveno v aktualizaci výkazu výměr dle vyhl.230/2012 Sb. v 01/2013. Aktualizované výkazy výměr vám budou zaslány v předpokládaném termínu do 22.1.2012, jak vám již bylo sděleno dopisem ze dne 3.12.2012  pod naší zn. 15812/2012-SSZ (Dodatečné informace - Dodatek č. 6).

# Dotaz č. 88:

SO 48-22-01 pol. 78311 PROTIKOROZ OCHRANA DOPLŇK OK NÁTĚREM VÍCEVRST – madlo 4,55M2 a pol. 78325 PROTIKOROZ OCHRANA DOPLŇK OK ŽÁR ZINKOVÁNÍM PONOREM 4,55M2

Z logiky i podle podobného SO by se mělo jednat o protikorozní ochranu sloupků zábradlí, ale pak nechápeme, proč je v tabulce ve výkrese zábradlí 452206_6_1 u plochy nátěrů údaj 8,47M2 pro jeden portál – tedy 8,47x2=16,94M2, zatímco u výše zmíněných položek je jen 4,55M2. Navíc je výměra naprosto stejná jako u SO 45-22-06, ve kterém je ale jiná výměra zábradlí.

Dotaz: Mohl by zadavatel tento rozpor vysvětlit, případně opravit výkaz výměr?

Odpověď na dotaz č. 88:

Chyba ve výkazu výměr, bude opraveno v aktualizaci výkazu výměr dle vyhl.230/2012 Sb. v 01/2013. Aktualizované výkazy výměr vám budou zaslány v předpokládaném termínu do 22.1.2012, jak vám již bylo sděleno dopisem ze dne 3.12.2012  pod naší zn. 15812/2012-SSZ (Dodatečné informace - Dodatek č. 6).

# Dotaz č. 89:

SO 48-22-01 pol. 911113  OCEL SILNIČ ZÁBRADLÍ ŽÁR ZINK PONOREM S NÁTĚREM 52M

V PD tohoto SO je jen lankové zábradlí – pol. 348173, žádné další zábradlí jsme neobjevili. Navíc je výměra naprosto stejná jako u SO 45-22-06.

Dotaz: Mohl by zadavatel sdělit, kde se nachází zábradlí, které má být oceněno v této položce?

Odpověď na dotaz č. 89:

Chyba ve výkazu výměr, bude opraveno v aktualizaci výkazu výměr dle vyhl.230/2012 Sb. v 01/2013. Aktualizované výkazy výměr vám budou zaslány v předpokládaném termínu do 22.1.2012, jak vám již bylo sděleno dopisem ze dne 3.12.2012  pod naší zn. 15812/2012-SSZ (Dodatečné informace - Dodatek č. 6).

# Dotaz č. 90:

SO 48-22-01 pol. 911734  OCEL ZÁBR SVOD JEDNOSTR SVIS VÝPLŇ SL DO 2M ŽÁROVĚ STŘÍK KOV 108M

V prvé řadě není ve výkresech tohoto SO žádné zábradelní svodidlo. Ve výkresu 482201_3_3 je zakresleno pouze standardní mostní svodidlo ve výměře 12M severní portál + 8M jižní portál, celkem tedy 20M svodidla.  Zbytek svodidla nad mostem má být, alespoň podle tohoto výkresu zahrnut do výměry svodidla v SO 45-30-03. Výměra je opět naprosto stejná jako u SO 45-22-06.

Dotaz: Mohl by zadavatel prověřit, zda u této položky nedochází k duplicitě s SO 45-30-03 a opravit popis položky?

Odpověď na dotaz č. 90:

Chyba ve výkazu výměr, bude opraveno v aktualizaci výkazu výměr dle vyhl.230/2012 Sb. v 01/2013. Aktualizované výkazy výměr vám budou zaslány v předpokládaném termínu do 22.1.2012, jak vám již bylo sděleno dopisem ze dne 3.12.2012  pod naší zn. 15812/2012-SSZ (Dodatečné informace - Dodatek č. 6).

# Dotaz č. 91:

SO 48-22-01 pol. 935212  ŽLABY A RIGOLY Z BETON. TVÁRNIC ŠÍŘ. 600 MM DO BETONU TL. 100 MM 50M

V PD tohoto SO jsme žádné žlaby z betonových tvárnic nenašli.

Dotaz: Mohl by zadavatel upřesnit, kde mají být žlaby osazeny?

Odpověď na dotaz č. 91:

Chyba ve výkazu výměr, bude opraveno v aktualizaci výkazu výměr dle vyhl.230/2012 Sb. v 01/2013. Aktualizované výkazy výměr vám budou zaslány v předpokládaném termínu do 22.1.2012, jak vám již bylo sděleno dopisem ze dne 3.12.2012  pod naší zn. 15812/2012-SSZ (Dodatečné informace - Dodatek č. 6).

# Dotaz č. 92:

SO 48-22-01 pol. 935212.1  PŘÍKOP ŽLABY Z BETON TVÁR ŠÍŘ DO 600MM DO BET TL 100MM 69M

V PD tohoto SO jsme žádné žlaby z betonových tvárnic nenašli.

Dotaz: Mohl by zadavatel upřesnit, kde mají být žlaby osazeny?

Odpověď na dotaz č. 92:

Chyba ve výkazu výměr, bude opraveno v aktualizaci výkazu výměr dle vyhl.230/2012 Sb. v 01/2013. Aktualizované výkazy výměr vám budou zaslány v předpokládaném termínu do 22.1.2012, jak vám již bylo sděleno dopisem ze dne 3.12.2012  pod naší zn. 15812/2012-SSZ (Dodatečné informace - Dodatek č. 6).

# Dotaz č. 93:

SO 48-22-01 pol. 93650 DROBNÉ DOPLŇK KONSTR KOVOVÉ 15,5KG

Nepodařilo se nám zjistit, co jsou tyto doplňkové konstrukce. Tato položka se vyskytuje už v několikátém SO.

Dotaz: Mohl by zadavatel tyto konstrukce specifikovat?

Odpověď na dotaz č. 93:

Chyba ve výkazu výměr, bude opraveno v aktualizaci výkazu výměr dle vyhl.230/2012 Sb. v 01/2013. Aktualizované výkazy výměr vám budou zaslány v předpokládaném termínu do 22.1.2012, jak vám již bylo sděleno dopisem ze dne 3.12.2012  pod naší zn. 15812/2012-SSZ (Dodatečné informace - Dodatek č. 6).

# Dotaz č. 94:

SO 48-22-01 pol. 977141132 Vrty pro kotvy do betonu pr. 32 mm, hl. 220 mm, zalití epoxy 116KS

Množství kotev je chybné. Z výkresu 482201_6_1 vyplývá, že do ŽB římsy je pomocí kotev kotveno pouze 10sloupků – 10x4=40KS, zbytek je zabetonován do patek.

Dotaz: Opraví zadavatel výkaz výměr?

Odpověď na dotaz č. 94:

Chyba ve výkazu výměr, bude opraveno v aktualizaci výkazu výměr dle vyhl.230/2012 Sb. v 01/2013. Aktualizované výkazy výměr vám budou zaslány v předpokládaném termínu do 22.1.2012, jak vám již bylo sděleno dopisem ze dne 3.12.2012  pod naší zn. 15812/2012-SSZ (Dodatečné informace - Dodatek č. 6).

# Dotaz č. 95:

SO 45-30-01 pol. 28996R-ikp-1 ZPEVNĚNÍ SÍŤOVINOU Z PLASTICKÝCH HMOT - výztužná geomříž 5146M2

Dotaz: Mohl by zadavatel upřesnit jaká má být tahová pevnost geomříže?

Odpověď na dotaz č. 95:

# Tahová pevnost dlouhodobá výztužné geomříže je uvažována min. 50 kN/m.

# Dotaz č. 96:

SO 45-30-01 Ve výkresu 453001_02a jsou zakresleny 2KS Drenážních šachet DN600. Ve výkazu výměr položka šachty chybí.

Dotaz: Doplní zadavatel položku do výkazu výměr, nebo sdělí, do které položky mají být tyto práce započítány?

Odpověď na dotaz č. 96:

Chyba ve výkazu výměr, bude opraveno v aktualizaci výkazu výměr dle vyhl.230/2012 Sb. v 01/2013. Aktualizované výkazy výměr vám budou zaslány v předpokládaném termínu do 22.1.2012, jak vám již bylo sděleno dopisem ze dne 3.12.2012  pod naší zn. 15812/2012-SSZ (Dodatečné informace - Dodatek č. 6).

# Dotaz č. 97:

SO 45-30-01 pol. 911324 OCEL SILNIČ SVOD JEDNOSTR SLOUP DO 4M ŽÁROVĚ STŘÍKANÉ KOVEM 269M

Ale dle výkresu 453001_02a má být osazeno:

911324 OCEL SILNIČ SVOD JEDNOSTR SLOUP DO 4M ……..248M (včetně náběhů, které by ale měly mít nejspíš sloupky také po 2M? )

# 911314 OCEL SILNIČ SVOD JEDNOSTR SLOUP DO 2M ……..48M (12x4 před a za mostem)

# Dotaz: Opraví zadavatel výkaz výměr?

# Odpověď na dotaz č. 97:

Chyba ve výkazu výměr, bude opraveno v aktualizaci výkazu výměr dle vyhl.230/2012 Sb. v 01/2013. Aktualizované výkazy výměr vám budou zaslány v předpokládaném termínu do 22.1.2012, jak vám již bylo sděleno dopisem ze dne 3.12.2012  pod naší zn. 15812/2012-SSZ (Dodatečné informace - Dodatek č. 6).

# Dotaz č. 98:

SO 45-30-02 pol. 28996R-ikp-1 ZPEVNĚNÍ SÍŤOVINOU Z PLASTICKÝCH HMOT - výztužná geomříž 11 232M2

Dotaz: Mohl by zadavatel upřesnit jaká má být tahová pevnost geomříže?

Odpověď na dotaz č. 98:

# Tahová pevnost dlouhodobá výztužné geomříže je uvažována min. 50 kN/m.

# Dotaz č. 99:

SO 45-30-02 pol. 911324 OCEL SILNIČ SVOD JEDNOSTR SLOUP DO 4M ŽÁROVĚ STŘÍKANÉ KOVEM 234M a pol. 911314 OCEL SILNIČ SVOD JEDNOSTR SLOUP DO 2M ŽÁROVĚ STŘÍKANÉ KOVEM 96M

Celkem by v tomto SO mělo být podle VV 330M svodidel což souhlasí s výkresy, ale zároveň jsou svodidla i ve VV v objektu mostu SO 45-22-06 ve výměře dalších 108M. Navíc je rozpor mezi vzdálenostmi sloupků nad mostem ve výkresech mostu a komunikace.

Dotaz: Mohl by zadavatel tyto dva SO zkoordinovat a opravit výměry položek?

Odpověď na dotaz č. 99:

Chyba ve výkazu výměr, bude opraveno v aktualizaci výkazu výměr dle vyhl.230/2012 Sb. v 01/2013. Aktualizované výkazy výměr vám budou zaslány v předpokládaném termínu do 22.1.2012, jak vám již bylo sděleno dopisem ze dne 3.12.2012  pod naší zn. 15812/2012-SSZ (Dodatečné informace - Dodatek č. 6).

# V Praze dne 28.12.2012

Ing. Petr Šlegr v.r.

náměstek generálního ředitele

pro modernizaci dráhy

Správa železniční dopravní cesty,

státní organizace

# Text boxes

Dle rozdělovníku

■	■

┌	┐

┘

■	■