Název akce: Pravidelná revize žel. vozů

Správa železnic státní organizace, OŘ Praha – SEE + ST využívá při zajišťování provozu, údržby a oprav trakčního vedení ve svém obvodu speciální tažená vozidla (dále jen STV) a tažených vozidel – nákladních vozů (dále jen TV). Vzhledem k tomu, že OŘ Praha – SEE + ST nedisponuje potřebnou opravárenskou základnou pro provádění oprav a revizí na těchto vozidlech, zadává rámcovou dohodu na jejich revizi.

Veškerý rozsah požadovaných prací a dodávek opravy, bude realizován dle technických specifikací, které jsou přesně definovány a vymezeny v tomto dokumentu a v příloze č. 1b této zadávací dokumentace.

Každá jednotlivá revize bude na základě předchozí dílčí smlouvy fakturovaná zvlášť. Fakturace bude provedena po uskutečnění revize neprodleně.

- Charakteristický popis prací:

Pro zajištění provozuschopnosti těchto STV a TV ve správě SEE + ST je nutné provést na těchto vozidlech revizi a technickou kontrolu dle předpisu SŽDC S8  „Provoz, údržba a opravy speciálních vozidel„ a opravárenského předpisu KVs5-B-2010 . Jedná se o tato vozidla:

| typ vozu | registrační číslo | osy | řada vozu | datum propadnutí revize | plán revizí na rok/měsíc |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| kolejový jeřáb ŽDJ 5/3.1 | 99 54 9701 021-6 | 4 | Ua(Sps) | 31. 10. 2021 | 2021/10 |
| kolejový jeřáb ŽDJ 5/3.1 | 99 54 9701 023-2 | 4 | Ua (Sps) | 07. 12. 2022 | 2022/10 |
| kolejový jeřáb ŽDJ 5/3.1 | 99 54 9703 006-5 | 4 | Ua (Sps) | 07. 02. 2024 | 2024/02 |
| kolejový jeřáb ŽDJ 5/3.1 | 99 54 9703 007-3 | 4 | Ua (Sps) | 25. 06. 2023 | 2023/06 |
| kolejový jeřáb ŽDJ 5/3.1 | 99 54 9701 022-4 | 4 | Ua (Sps) | 21. 09. 2022 | 2022/09 |
| montážní plošina MPŽ 20 | 99 54 9701 032-3 | 4 | Ua (Sps) | 30. 09. 2020 | 2020/09 |
| montážní plošina MPŽ 20 | 99 54 8900 031-5 | 4 | Ua (Sps) | 27. 09. 2023 | 2023/09 |
| plošinový | 83 54 4622 435-3 | 4 | Smmp | 30. 11. 2022 | 2022/10 |
| plošinový | 83 54 4622 434-6 | 4 | Smmp | 09. 10. 2022 | 2022/10 |
| plošinový | 83 54 3959 146-1 | 4 | Rmms | 30. 11. 2022 | 2022/10 |
| plošinový | 80 54 9411004-1 | 4 | Rmms | 16. 10. 2018 | 2020 |
| plošinový | 83 54 4623 506-0 | 4 | Smmp | bez revize | 2021 |
| skladištní | 99 54 9532 057-5 | 2 | Uk (Gbgs) | bez revize | 2020 |
| skladištní | 99 54 9532 056-7 | 2 | Uk (Gbgs) | bez revize | 2020 |
| nářaďový | 99 54 9532 050-0 | 2 | Uk (Gbgs) | bez revize | 2020 |
| rozvinovací | 99 54 9701 012-5 | 4 | Ua (Smmp) | bez revize | 2021 |
| rozvinovací | 99 54 9702 018-1 | 4 | Ua (Rmms) | 20. 09. 2025 | 2025/09 |
| rozvinovací | 99 54 9702 019-9 | 4 | Ua (Rmms) | 20. 09. 2025 | 2025/09 |
| laničkovací | 99 54 9532 054-2 | 2 | Uk (Gbgs) | 16. 03. 2021 | 2021/03 |
| laničkovací | 99 54 9532 055-9 | 2 | Uk (Gbgs) | bez revize | 2021 |
| plošinový vůz | 83 54 4623 507-8 | 4 | Ua (Sps) | 10. 03. 2021 | 2021/03 |
| plošinový vůz | 83 54 4623 508-6 | 4 | Ua (Sps) | 10. 03. 2021 | 2021/03 |
| plošinový vůz | 44 54 3135 001-3 | 2 | Klm | 19. 12. 2020 | 2020/10 |

Nástavby nejsou součástí revize.

Rámcová dohoda konkretizuje požadované práce formou položkového soupisu prací.

Základní rozpočtové náklady

- v položkovém soupisu prací požadujeme ocenění v rozsahu jednotkové ceny (Kč) v režimu dodávka a práce.

Pozn. Položka, která je v režimu práce, nemá časovou měrnou jednotkou, ale je stanovena jako celková práce vykonaná na jednom příslušném zařízení, dílu, součástky.

- Přistavení a předání STV a TV

Přistavení STV a TV k  opravě ke zhotoviteli, zajistí zadavatel a provozovatel STV. Přistavení STV a TV proběhne v předem domluveném termínu. Předání STV zhotoviteli, proběhne komisionální prohlídkou. Následně dojde k sepsání protokolu o předání všech částí vybavení, která nejsou pevně instalována ve vozidle.

Objednatel je schopen dopravit vozy STV + TV pouze v rámci ČR na předem domluvené místo.  V případě zahraničního dodavatele bude předávací místo pohraniční přechodová stanice, v níž se nachází opravna dodavatele.

- Prohlídky během opravy STV a TV

Zadavatel opravy si vyhrazuje právo, na průběžné prohlídky v různých stupních rozpracovanosti opravy u zhotovitele opravy.

- Záruky

-	Zhotovitel ručí za provedené dílo po dobu 24 měsíců na dodaný materiál či zařízení ode dne předání a převzetí dokončené opravy objednatelem, v případě že dodané zařízení je nové.

-	Zhotovitel ručí za provedené dílo po dobu 6 měsíců na dodaný materiál či zařízení ode dne předání a převzetí dokončené opravy objednatelem, v případě že dodané zařízení je repasované.

- Předání STV a TV provozovateli

Předání STV a TV zpět zadavateli proběhne, na místě periodické opravy a revize u zhotovitele. Převzetí STV a TV, bude předcházet komisionální prohlídka provedené opravy. Součástí komisionální prohlídky bude také převzetí veškeré potřebné dokumentace. Převzetí STV a TV provedou kompetentní zaměstnanci SEE + ST, kteří budou sděleni až budoucímu zhotoviteli. Konečný převoz STV a TV po převzetí zadavatelem, bude provedeno správcem zařízení SEE + ST OŘ Praha.

Objednatel převezme vozy STV + TV od zahraničního dodavatele zpět na předem smluveném místě v rámci ČR.

Dále bude převzato zpět vybavení STV a TV, které bylo sepsáno v protokolu o předání částí vybavení vozidla.

- Kontaktní osoby

- ve věcech technických:

p. Lukáš Voldřich – vedoucí technického oddělní - zpracovatel zadávací dokumentace (tel: 972 245 402, 607 050 781)

p. Marek Šetina – technolog MMP (tel: 972 245 411, 725 794 248)