## Slide 1
Petr Pokorný
Prague, 1st February 2016
Climate changes Pilot Project
Modernization of the Rokycany – Plzeň line

## Slide 2: Modernizace trati Rokycany – Plzeň Modernization of the Rokycany – Plzeň line
Mapa širších vztahů
General Map

## Slide 3
Mapa širších vztahů s vyznačením lokalit Natura 2000 a přírodních památek
General Map with NATURA 2000 Sites and Natural Monuments
Modernization of the Rokycany – Plzeň line

## Slide 4
Stavba „Modernizace trati Rokycany – Plzeň“ je součástí modernizace tzv. III. tranzitního železničního koridoru železničního koridoru – západní část (Praha – Plzeň – Cheb – st. hranice s Německem)
Stavba je součástí Transevropské dopravní sítě (TEN-T). Je řešena v souladu s požadavky interoperability pro evropské železniční sítě.
Trať Praha – Plzeň je také součástí evropského prioritního projektu č. 22 na základě rozhodnutí Evropského parlamentu č. 884/2004/ES.
Jedná se o liniovou stavbou řešící modernizaci stávající dvoukolejné elektrizované tratě v úseku Rokycany (mimo) – Plzeň hl.n. (mimo) mezi stávajícími traťovými km 88,063 – 108,300. Délka tohoto úseku je 20,237 km.
Po dokončení modernizace dojde k výraznému zkrácení celkové délky úseku. Nová délka bude 14,147 km, což znamená zkrácení o 6,09 km.
Po dokončení bude zvýšena traťová rychlost z dnešních 80-100 km/h na 120-160 km/h
Díky tomu bude v úseku Rokycany – Plzeň nová jízdní doba o 10 min kratší u vlaků s naklápěcími skříněmi a o 8 min kratší u klasických souprav.
Climate changes seminar
Rozsah a předmět stavby

## Slide 5
Součástí stavby jsou dvě přeložky, a to v úsecích Rokycany – Klabava (km 89,450 - 91,095) a Ejpovice – Plzeň Doubravka (km 94,155 - 100,637)
v úseku Ejpovice – Plzeň Doubravka vzniknou dva nové souběžné jednokolejné železniční tunely, oba délky cca 4150 m
Climate changes seminar
Rozsah a předmět stavby
TECHNICKÝ POPIS PROJEKTU | 
Délka rekonstruovaného stávajícího úseku | 20,237 km
Délka nového úseku po modernizaci | 14,147 km
Klabavská přeložka | 1 090 m
Ejpovická (tunelová) přeložka | 6 359 m
Nové dopravny | 1
Zřízení koleje | 
Nové UIC 60 s bezpodkladnicovým upevněním | 28 132 m
Užité S 49 s tuhým upevněním | 1 338 m
Železniční tunel (dva jednokolejné tubusy) | 2 x 4 150 m
Mosty celkem | 16
z toho železniční mosty nové | 2
z toho podchody nové | 2
z toho přestavba železničních mostů | 9
Protihlukové stěny | 7 120 m

## Slide 6
Climate changes seminar
Rozsah a předmět stavby
Úsek Rokycany – Ejpovice (km 88,007 – 93,250 nového staničení) – převážně ve stávající stopě

## Slide 7
Úsek Ejpovice – Plzeň-Doubravka (mimo) (km 93,250 – 100,430 nového staničení) – po přeložce
Úsek Plzeň-Doubravka – Plzeň hl.n. (mimo) (km 100,430 – 102,155 nového staničení) – ve stávající stopě
Climate changes seminar
Rozsah a předmět stavby

## Slide 8
Harmonogram projektu a náklady
Náklady: celkové náklady projektu 284 mil EUR (kurs: 25,696 Kč/EUR)
Studie proveditelnosti: pro trať Praha-Smíchov – Plzeň, aktuální verze z 08/2010 (posouzení klimatických změn nebylo tehdy požadováno)
EIA (100/2001): Stanoviska MŽP k posouzení vlivu provedení záměru na životní prostředí pro úseky Rokycany – Ejpovice (13/04/2005) a Ejpovice – Plzeň (01/04/2005)
NATURA 2000: Screening report zpracován autorizovanou osobou v 09/2007, Krajský úřad Plzeňského kraje vyloučil významný vliv ve stanovisku zde dne 03/03/2010, podrobné odůvodnění doplněno formou usnesení 07/04/2015
Potvrzení souladu projekt s rámcovou směrnicí o vodě: nebylo pro danou stavbu vyřizováno
Climate changes seminar
Modernization of the Rokycany – Plzeň line

## Slide 9
Climate changes seminar
Modernization of the Rokycany – Plzeň line
Harmonogram projektu a náklady
Územní rozhodnutí: 29/05/2006, změna územního rozhodnutí 28/8/2008
Stavební povolení: vydal Drážní úřad ČR 1. část: 10/03/2010, 2. část: 08/12/2010, 3. část: 30/05/2013
Závěr vyhodnocení změn projektu z pohledu procesu EIA vydalo MŽP dne 17/6/2015 (nemají významný negativní vliv na ŽP)
Začátek/ konec stavby:
  09/08/2013 – 30/06/2017
Současný stav: probíhá realizace stavby

## Slide 10
Ochranná opatření proti dopadu klimatických změn v dopravě jsou pro Českou republiku obsaženy v těchto dokumentech:
Strategie přizpůsobení se změně klimatu v podmínkách ČR
Komplexní studie dopadů, zranitelnosti a zdrojů rizik souvisejících se změnou klimatu v ČR
Na dopravní infrastrukturu mají vliv především tyto rizikové jevy:
Silný vítr
Sněhové jevy
Námrazové jevy
Silné deště
Povodně
Bouřkové jevy
Vysoké teploty
Sucho a požáry
Climate changes seminar
Modernization of the Rokycany – Plzeň line

## Slide 11
Climate changes seminar
Stupnice pro stanovení rozsahu možného rizika

## Slide 12
skupiny rizikových jevů | vlastní záměr | související záměry a procesy | poznámky
silný vítr | poškození trakčního vedení | přerušení dodávek proudu | možné nasazení nezávislé trakce
sněhové jevy | závěje na trati |  | nízká nadm. výška
námrazové jevy | námraza na trakčním vedení | přerušení dodávek proudu | po velice krátkou část roku
silné deště | možné sesuvy |  | příznivá geologie
povodně | střety s Q1000, narušení mostů, eroze svahů |  | stavba situována v dostatečné výšce nad vodními toky
bouřkové jevy | poškození trakčního vedení, přepětí | přerušení dodávek proudu | možné nasazení nezávislé trakce
vysoké teploty | - |  | 
sucho a požáry | - |  | 
Climate changes seminar
Modernization of the Rokycany – Plzeň line

## Slide 13
Silný vítr/ poškození trakčního vedení: V projektové dokumentaci bylo v rámci dendrologického průzkumu řešeno kácení dřevin. Jejich odstranění bylo navrženo v ochranném pásmu nadzemního vedení elektrizační soustavy, které dle „energetického zákona“ č. 485/2000 Sb. činí u vodičů s napětím 1 kV – 35 kV 7 metrů. Za účelem vytvoření rezervy projektant navrhl kácení do vzdálenosti 8 m. Kácení proběhlo na začátku realizace stavby. Uvedené ochranné pásmo bude po dokončení stavby v rámci pravidelné údržby udržováno bez vzrostlých dřevin.
Hodnocení: 2 (malý)
Sněhové jevy/ možné riziko lavin a sesuvů sněhu/půdy: Stavba je situována v území s nadmořskou výškou cca 310 – 360 m.n.m., kde je sněhová pokrývka každoročně nízká a současně po velice krátkou dobu. V případě rizika vzniku závějí má SŽDC k dispozici kolejové prostředky k jejich odstranění. V žst. Klatovy je sněžný pluh tažený lokomotivou, v žst. Stříbro a Klatovy jsou pak sněžné frézy připevňované na motorový univerzální vozík.
Hodnocení: 1 (nepodstatný dopad)
Climate changes seminar
Modernization of the Rokycany – Plzeň line

## Slide 14
Námrazové jevy/ námraza na trakčním vedení: Jev může vzniknout v relativně krátkém časovém období (listopad – březen). Námrazu na trakčním vedení je nutno oklepávat mechanicky za pomoci montážních vozidel elektroúseku, které má SŽDC k dispozici v prostorách Opraven trakčního vedení (OTV). Nejbližší je v Plzni - Koterově, v případě jeho nasazení na jiném místě ho zastoupí vozidla z OTV Nepomuk, Planá u Mariánských Lázní a Karlštejn. Dominantní dopravce České dráhy a.s. má v lokomotivním depu Plzeň záložní motorové lokomotivy, které je připraven nasadit v případě dlouhodobějších výpadků elektrického proudu.
Hodnocení: 1 (nepodstatný dopad)
Silné deště/ Možné sesuvy: Geologická skladba podloží trati a konfigurace terénu v okolí stavby prakticky vylučuje vznik rozsáhlejších sesuvů. Možný je pouze vznik sesuvů lokálních, jejichž místa lze obtížně předvídat. Ochrana svahů byla z dlouhodobého hlediska řešena již v projektové fázi navrhováním odvodňovacích žeber a žlabů a současně osetím, příp. osázením svahů vhodnými dřevinami.
Hodnocení: 1 (nepodstatný dopad)
Climate changes seminar
Modernization of the Rokycany – Plzeň line

## Slide 15
Povodně/ Střety trati s Q1000, narušení mostů a stability svahů: - Předmětný úsek trati je situován vysoko nad záplavovými územími okolních vodních toků. Tomu odpovídají i všechny mosty – mají dostatečnou volnou výšku nad hladinami. - V projektové dokumentaci byla při návrhu mostů a propustků respektována norma ČSN 736201 Navrhování mostních objektů, resp. kapitola „Uspořádání otvorů mostních objektů přes vodní překážky“. Tato norma uvažuje s Q100, k níž je u všech mostů přičítána rezerva 0,5 – 1,0 m. Hodnoceno bylo i ucpání mostních otvorů nánosy nebo splávím – posuzuje se na 1,5 násobek Q100 nebo Q200. - Mosty rovněž zohledňují maximální v minulosti zaznamenanou povodeň (např. most přes Úslavu v Plzni katastrofální povodeň z r. 1890). - V místech hrozícího vymletí v blízkosti vodních toků jsou na základě projektové dokumentace svahové kužely náspů opevněny nad úroveň okolního terénu podle předpokládaného vzdutí hladin (v případě mostu přes Úslavu do výšky 2 metry). Nehrozí tak eroze svahů.
Hodnocení: 1 (nepodstatný)
Climate changes seminar
Modernization of the Rokycany – Plzeň line

## Slide 16
Bouřkové jevy/ Přívalové deště – přerušení dodávek proudu: - Trolejové vedení je opatřeno bleskojistkami a jiskřiči na ochranu proti přepětí, které svedou napětí do země. Tato zařízení jsou umísťována v železničních stanicích, napájecích stanicích a u spínacích stanic. - Předmětný úsek je možno napájet z obou stran. Napájecí stanice se nachází v Mýtě a Plzni - Doudlevcích. V případě poruchy řídí opravné práce elektrodispečer SŽDC. Montážní vozidlo elektroúseku vyjíždí z žst. Plzeň - Koterov, můžou ho však zastoupit i vozidla z Plané u Mariánských Lázní, Nepomuku a Karlštejna. - Uvnitř budovaného tunelu je situováno energocentrum, které může v případě havárie napájet nouzové osvětlení, rozhlasové zařízení, elektronické zabezpečovací zařízení a rádiovou síť záchranného systému. - Dominantní dopravce České dráhy a.s. má v lokomotivním depu Plzeň záložní motorové lokomotivy, připravené k nasazení v případě dlouhodobějších výpadků proudu.
Hodnocení: 2 (malý)
Climate changes seminar
Modernization of the Rokycany – Plzeň line

## Slide 17
Thank you for your attention!
Ing. Petr Pokorný
pokornyp@szdc.cz, +420 725 797 058