| Nákup testeru digitálních ochran s příslušenstvím Ev.č. VZ: 63521064 |
| --- |
| Funkce/parametr | Požadovaná hodnota | Hodnota – doplní účastník | Vyhovuje – doplní účastník |
| Možnost napájení zařízení z interní baterie | ANO |  | ano ne |
| Kapacita baterie | >100 Wh |  | ano ne |
| Vstupní napájecí napětí při nabíjení baterie | 230V, 50 Hz |  | ano ne |
| Proudové výstupy: 1x proudový výstup – rozsah AC 1x proudový výstup – rozsah AC 1x proudový výstup – rozsah DC 1x proudový výstup – rozsah DC | 0 až 100A 0 až 15A 0 až 80A 0 až 10A |  | ano ne |
| Napěťové výstupy: 1x napěťový výstup – rozsah AC 1x napěťový výstup – rozsah DC | 0 až 120V* 0 až 160V* |  | ano ne |
| Frekvenční rozsah napěťových a proudových AC výstupů: | 20 až 400 Hz |  | ano ne |
| Měřící vstupy: 2x napěťový měřící vstup AC a DC v rozsahu: | 0 až 250V |  | ano ne |
| Kategorie měřících vstupů a frekvenční rozsah: | CAT III 20 až 400 Hz |  | ano ne |
| Softwarový modul pro testování polarity včetně potřebného příslušenství: | ANO |  | ano ne |
| Softwarový modul pro vytváření vlastních sekvencí, ramp a pulzních ramp výstupního proudu a napětí: | ANO |  | ano ne |
| Funkce/parametr | Požadovaná hodnota | Hodnota – doplní účastník | Vyhovuje – doplní účastník |
| Softwarový modul pro měření odporu v rozsahu: | 1 μΩ až 2 Ω |  | ano ne |
| Softwarový modul pro testování zemních systémů včetně potřebného příslušenství: | ANO |  | ano ne |
| Softwarový modul pro testování krokového a dotykového napětí: | ANO |  | ano ne |
| Hmotnost zařízení: | max. 12kg |  | ano ne |
| Komunikační rozhraní s PC: | min. 1xUSB |  | ano ne |
| Integrovaný displej:* | ANO |  | ano ne |
| S přístrojem bude dodán transportní obal a nutná kabeláž | ANO |  | ano ne |
| Podporovaný jazyk | čeština, angličtina |  | ano ne |
| Návod k obsluze v češtině | ANO |  | ano ne |
| Technická podpora dodavatele v českém (příp. slovenském) jazyce. | ANO |  | ano ne |
| Dostupnost aktualizací softwaru na webových stránkách dodavatele zdarma. | ANO |  | ano ne |
| Záruční doba | min. 2 roky |  | ano ne |
| Pozáruční servis (čl. 6.3. závazného vzoru kupní smlouvy - příloha č. 5 Výzvy) | min. 5 let |  | ano ne |
| Zaškolení obsluhy zařízení, servisní podpora (HOT line) | Čl. 1.7. a 6.4. závazného vzoru kupní smlouvy (příloha č. 5 Výzvy) | V ceně dodávky |  |
| Cena (Kč bez DPH)* |  |
| Pokyny k vyplnění: |  |  |
| 1. | podbarvená pole k doplnění účastníkem zadávacího řízení |
| 2. | *hodnotící kritérium ve smyslu čl. 13 výzvy |

*U modře vyznačených položek došlo ke změně.