Příloha č. 3

Technická zpráva

Oprava směrových koleji č. 211, 212, 213, 214 a výh. č. 272 v České Třebové

Datum vydání: 	30. 6. 2022

Seznam stavebních objektů:

SO 01 – oprava kolej č. 211

SO 02 - oprava koleje č. 212

SO 03 - oprava kolejí č. 213

SO 04 - oprava koleje č. 214

SO 05 - oprava výhybky č. 272

SO 06 - šachty

SO 07 - přeložky

VON

SO 01 oprava koleji č. 211

Předmět prací:

čištění štěrkového lože, výměna kolejnic, výměna pražců, zřízení BK, stabilizace ŠL, propracování GPK

Popis stávajícího stavu:

kolej číslo 211 leží v km 2,799 – 3,786 délka koleje je 993 m ve tvaru T z roku 1965. Je mezi výhybkami č. 225-279 v km 2,875 - 2,891 leží kolejová brzda. Trolej od km 3,480 – 3,786; v dolní části je osazena zarážková kolejnička. Stav upevnění je ve špatném stavu vzhledem k malé držebnosti vrtulí a svěrkových šroubů v nevyhovujících dřevěných a betonových pražcích. Kolejové lože je znečištěné, na stezkách a v koleji leží asi 10 cm vrstva substrátu. Kolejnice jsou namožené a paty kolejnic jsou silně zrezivělé. Silně zrezivělé hlavy vrtulí a matky svěrkových šroubů neumožňují demontáž běžným způsobem.

Požadované práce

odstranění nánosu nad pražci

demontáž a montáž kolejového roštu v km 2,898- 3,777

doplnění kol. lože kamenivem

výměna dřevěných pražců a betonových SB 3 za betonové užité tvaru SB 8, 6

výměna LISů

výměna kolejnic S49,T/60E2-2x R350 HT:

svařování a zřízení bezstykové koleje

úprava kolejové brzdy KB - ruční podbití pražců

stabilizace kolejového lože

úprava GPK

snížení odvodňovacích šachet

doplnění stezky štěrkodrtí

stabilizace štěrkového lože

Ostatní související práce

demontáž stávají koleje a vytřídění materiálu

geodetické zaměření koleje

subdodávky na úpravu, demontáž a montáž zabezpečovacího zařízení.

likvidace dřevěných pražců

likvidace pryžových a PE podložek

odevzdání ocelového šrotu (upevnění a kolejnice)

zjištění a vytýčení ing. sítí, dozor správ SSZT, SEE, ČD Telematika

demontáž a montáž lanového propojení

Materiál - dodávaný objednatelem

kolejnice užité tv. UIC60-R350HT

kolejnice užité tv. S49

lepený izolovaný styk tv. UIC60-R350HT 3,60m

lepený izolovaný styk tv. S49 3,60m

pražec betonový vystrojený SB8/užitý

komplety ŽS 4

podložka pryžová pod patu kolejnice R65

podložka pryžová pod patu kolejnice S49

SO 02 oprava koleji č. 212

Předmět prací:

- čištění štěrkového lože, výměna kolejnic, výměna pražců, zřízení BK, stabilizace ŠL, propracování GPK

Popis stávajícího stavu:

- kolej číslo 212 leží v km 2, 799 – 3, 714 délka koleje je 915 m ve tvaru T z roku 1965.

Je mezi výhybkami č. 225-272; v km 2,875 - 2,891 leží kolejová brzda. Trolej od km 3,480 – 3,714, v dolní části je osazena zarážková kolejnička. Stav upevnění je ve špatném stavu vzhledem k malé držebnosti vrtulí a svěrkových šroubů v nevyhovujících dřevěných a betonových pražcích. Kolejové lože je znečištěné, na stezkách a v koleji leží asi 10 cm vrstva substrátu. Kolejnice jsou namožené a paty kolejnic jsou silně zrezivělé. Silně zrezivělé hlavy vrtulí a matky svěrkových šroubů neumožňují demontáž běžným způsobem.

Požadované práce

odstranění nánosu nad pražci

demontáž a montáž kolejového roštu v km 2,895- 3,625

doplnění kol. lože kamenivem

výměna pražců dřev. pražců a betonových SB 3 za betonové užité tvaru SB 8, 6

výměna kolejnic S49,T/60E2-2x R350 HT:

výměna LIS UIC, S49

úprava kolejové brzdy KB - ruční podbití pražců

oprava stezky

stabilizace kolejového lože

úprava GPK

svařování a zřízení bezstykové koleje

snížení odvodňovacích šachet

doplnění stezky štěrkodrtí

stabilizace štěrkového lože

Ostatní související práce

demontáž stávají koleje a vytřídění materiálu

geodetické zaměření koleje

subdodávky na úpravu, demontáž a montáž zabezpečovacího zařízení.

likvidace dřevěných pražců

likvidace pryžových a PE podložek

odevzdání ocelového šrotu (upevnění a kolejnice)

zjištění a vytýčení ing. sítí, dozor správ SSZT, SEE, Telematika

demontáž a montáž lanového propojení

Materiál - dodávaný objednatelem

kolejnice užité tv. UIC60-R350HT

kolejnice užité tv. S49

lepený izolovaný styk tv. UIC60-R350HT 3,60m

lepený izolovaný styk tv. S49 3,60m

pražec betonový vystrojený SB8/užitý

komplety ŽS 4

podložka pryžová pod patu kolejnice R65

SO 03 oprava koleji č. 213

Předmět prací:

- čištění štěrkového lože, výměna kolejnic, výměna pražců, zřízení BK, stabilizace ŠL, propracování GPK

  - Popis stávajícího stavu:

kolej číslo 213 leží v km 2,793 – 3,714 délka koleje je 921 m ve tvaru T z roku 1965. Je mezi výhybkami č. 226-272 v km 2,875 - 2,891 leží kolejová brzda. Trolej od km 3,480 – 3,714; v dolní části je osazena zarážková kolejnička. Stav upevnění je ve špatném stavu vzhledem k malé držebnosti vrtulí a svěrkových šroubů v nevyhovujících dřevěných a betonových pražcích. Kolejnice jsou namožené a paty kolejnic jsou silně zrezivělé. Silně zrezivělé hlavy vrtulí a matky svěrkových šroubů neumožňují demontáž běžným způsobem.

Požadované práce:

odstranění nánosu nad pražci

demontáž a montáž kolejového roštu v km 2,895 – 3,615

výměna kol. lože se snesením KR

oprava stezky

doplnění kolejového lože kamenivem

výměna LIS

svařování kolejnic

stabilizace kolejového lože

výměna pražců

úprava GPK

úprava kolejové brzdy KB - ruční podbití pražců

zřízení BK

snížení odvodňovacích šachet do úrovně nové stezky s výměnou poklopů

přeložení kabelové trasy ve stezce 213 – 214 snímačů obsazenosti koleje v délce 150m

stabilizace štěrkového lože

Ostatní související práce

demontáž stávají koleje a vytřídění materiálu

geodetické zaměření koleje

subdodávky na úpravu, demontáž a montáž zabezpečovacího zařízení.

likvidace dřevěných pražců

likvidace pryžových a PE podložek

odevzdání ocelového šrotu (upevnění a kolejnice)

zjištění a vytýčení ing. sítí, dozor správ SSZT, SEE, Telematika

demontáž a montáž lanového propojení

Materiál - dodávaný objednatelem

kolejnice užité tv. UIC60-R350HT

kolejnice užité tv. S49

lepený izolovaný styk tv. UIC60-R350HT 3,60m

lepený izolovaný styk tv. S49 3,60m

pražec betonový vystrojený SB8/užitý

komplety ŽS 4

podložky pryžové pod patu kolejnice R65

podložka pryžová pod patu kolejnice S49

SO 04 oprava koleji č. 214

Předmět prací:

čištění štěrkového lože, výměna kolejnic, výměna pražců, zřízení BK, stabilizace ŠL, propracování GPK

Popis stávajícího stavu:

Kolej číslo 214 leží v km 2, 793 – 3, 758 délka koleje je 965 m ve tvaru T z roku 1965.

Je mezi výhybkami č. 226-277; v km 2,875 - 2,891 leží kolejová brzda. Trolej od km 3,480 – 3,714, v dolní části je osazena zarážková kolejnička.

Stav upevnění je ve špatném stavu vzhledem k malé držebnosti vrtulí a svěrkových šroubů v nevyhovujících dřevěných a betonových pražcích. Kolejnice jsou namožené a paty kolejnic jsou silně zrezivělé. Silně zrezivělé hlavy vrtulí a matky svěrkových šroubů neumožňují demontáž běžným způsobem.

Požadované práce:

odstranění nánosu nad pražci

demontáž a montáž kolejového roštu v km 2,895 – 3,620

výměna kol. lože se snesením KR

oprava stezky

doplnění kolejového lože kamenivem

výměna LIS

svařování kolejnic

stabilizace kolejového lože

výměna pražců

úprava GPK

úprava kolejové brzdy KB - ruční podbití pražců

zřízení BK

snížení odvodňovacích šachet do úrovně nové stezky s výměnou poklopů

přeložení kabelové (snížení) trasy ve stezce 213 – 214 snímačů obsazenosti koleje

- v délce150m

stabilizace štěrkového lože

Ostatní související práce

demontáž stávají koleje a vytřídění materiálu

geodetické zaměření koleje

subdodávky na úpravu, demontáž a montáž zabezpečovacího zařízení.

likvidace dřevěných pražců

likvidace pryžových a PE podložek

odevzdání ocelového šrotu (upevnění a kolejnice)

zjištění a vytýčení ing. sítí, dozor správ SSZT, SEE, Telematika

Materiál - dodávaný objednatelem

kolejnice užité tv. UIC60 - R350HT - 1 m;

kolejnice užité tv. S49;

lepený izolovaný styk tv. UIC60 - R350 HT  3,60m

lepený izolovaný styk tv. S49 délky 3,60m

pražec betonový vystrojený SB8/užitý

komplety ŽS 4

pryžová podložka pod patu kolejnice R65

pryžová podložka pod patu kolejnice S49

SO 05 Oprava výhybky 272

Předmět prací:

- čištění štěrkového lože, výměna kolejnic, výměna pražců, zřízení BK, stabilizace ŠL, propracování GPK

Popis stávajícího stavu:

- Výhybka č. 272 tvar S 49 1 : 9 – 190 L, leží ve směrové skupině v obvodu stavědla žst. Česká Třebová 039. Výhybka je z roku 1991. Pražce vykazují sníženou držebnost. Musela už být provedena ojedinělá výměna pražců. Výhybka je svařena a vevařena do bezstykové koleje. Sváry jsou převážně elektrické, některé i na vnitřní díry.

Požadované práce:

kompletní výměna pražců včetně PE a pryž. podložek, vrtulí a dvoj. kroužků

výměna štěrkového lože, 10 cm pod pražec

regenerace podkladnic, jazykových opěrek, opornicových opěrek,

montáž kolikových propojek jazyk opornice, s vrtáním otvorů

montáž kolikových propojek na srdcovce, s vrtáním otvorů

demontáž a montáž přestavníku

natření námezníku

montáž zámků proti putování jazyků

demontáž montáž hákového závěru

regenerace hákového závěru

vrtání děr průměr 23 mm

výměna LIS před srdcovkou, vyříznout vadné zajištěné sváry

stezky – urovnat a zhutnit,

směrová a výšková úprava – ASP, konečná úprava štěrkového lože

svaření a vevaření do bezstykové koleje

demontáž a montáž EOV – provede objednatel

Ostatní související práce

demontáž stávají koleje a vytřídění materiálu

geodetické zaměření

likvidace dřevěných pražců

likvidace pryžových a PE podložek

odevzdání ocelového šrotu (upevnění a kolejnice)

zjištění a vytýčení ing. sítí, dozor správ SSZT, SEE, Telematika

Materiál - dodávaný objednatelem

kolejnice užité tv. S49

pražce dřevěné výhybkové

vrtule R1

vrtule R2

dvojitý kroužek Fe

svěrka VT2

šroub svěrkový T10

komplety ŽS 4

podložka pryžová pod patu kolejnice S49

podložka polyetylenová pod podkladnici (S4, R4)

polyetylenové pásy v kotoučích

zař. na snížení přestavného odporu výh. válečkové stoličky 1 – základní

zař. na snížení přestavného odporu výh. válečkové stoličky – posilovací

lepený izolovaný styk tv. S49 s tepelně zpracovanou hlavou délky 3,60

barva na obnovu nátěrů

lanové propojení s kolíkovým ukončením

SO 06 šachty

odkrytí odvodňovacích zařízení svodné šachty, mezi kolejemi č. 210-215;

mezi kolejemi č. 210-215; ve stezce snížené horní části šachty

zřízení odvodňovacích zařízení svodné šachty ve stezce

mezi kolejemi č. 210-21výšková snížení a úprava hydrantů ve stezce

SO7   přeložky

demontáž přestavníku výhybky s kontrolou jazyků v. č. 272

montáž přestavníku na výhybce s kontrolou jazyků s upevněním kloubovým na koleji v. č. 272

přeložení kabelů v betonových žlabech dle ZD, demontáž a montáž mezi k. č. 211 a 212 a k. č. 213 a 214;

trasy kabel. vedení uložit do kabelových žlabů (100x100) spodní + vrchní díl plast

demontáže ukolejnění snímačů obsazenosti v k. č. 211, 212, 213 a 214;

montáže ukolejnění snímačů obsazenosti v k. č. 211, 212, 213 a 214;

demontáže propojení nebo ukolejnění v kolejových obvodech

montáž ukolejnění na elektrizovaných tratích nebo v kolejových obvodech

vrtání kolejnic otvor o průměru do 10 mm

demontáž lanového propojení tlumivek z betonových pražců

montáž lanového propojení tlumivek na betonové pražce 1,9 nebo 2,4 m

demontáž kolejnicového lanového propojení z betonových pražců

montáž lanového propojení kolejnicového na betonové pražce do 2,9 m